Общество с Ограниченной Ответственностью

Инновационно-внедренческий центр

«ЭНЕРГОАКТИВ»

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная д. 8, оф. 7,

тел/факс (4212) 73-41-11, e-mail: ivc.energo@mail.ru

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

РАЗРАБОТАНО

Заместитель главного инженера

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________/С.В.Лопашук/

м.п.

Хабаровск 2015 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 2

Книга I

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

1

Паспорт программы

2

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3

Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5

Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей

6

Источники инвестиций, тарифа и доступность программы для населения

7

Управление программой

Книга II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ

1

Перспективные показатели развития МО для разработки программы

2

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

3

Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры

4

Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- ресурсоснабжения и учета и сбора информации

5

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

6

Перспективная схема электроснабжения МО

7

Перспективная схема теплоснабжения МО

8

Перспективная схема водоснабжения МО

9

Перспективная схема водоотведения МО

10

Перспективная схема обращения с ТБО

11

Общая программа проектов

12

Финансовые потребности для реализации программы

13

Организация реализации проектов

14

Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение и присоединение

15

Прогноз расхода населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

16

Модель для расчета программы

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 3

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 4

СОДЕРЖАНИЕ

1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1

Электроснабжение

2.2

Теплоснабжение

2.3

Водоснабжение и водоотведение

2.4

Газоснабжение

2.5

Утилизация ТБО

3

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1

Перспективные показатели развития

3.1.1

Динамика численности населения

3.1.2

Прогнозируемые изменения строительного фонда

3.1.3

Прогнозируемые изменения в промышленности

3.2

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.2.1

Тепловая энергия

3.2.2

Электроэнергия

3.2.3

Водоснабжение и водоотведение

3.2.4

ТБО

3.2.5

Газоснабжение

4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

4.2

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

4.3

Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе

4.4

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

4.5

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

4.6

Показатели надежности

4.7

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

4.8

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

4.9

Показатели воздействия на окружающую среду.

5

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1

Программа _______инвестиционных проектов в электроснабжении

5.2

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

5.3

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

5.4

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

5.5

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

5.6

Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 5

5.7

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

5.8

Программа реализации энергосберегающих мероприятий

5.9

Взаимосвязанность проектов

6

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1

Доступность программы для населения, тарифы

7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 6

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского района до 2025 года "

Наименование Программы

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского района Иркутской области до 2025 года " (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ)

Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204

Заказчик Программы

Администрация Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»

Разработчик Программы

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»

Исполнители мероприятий Программы

Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы

Цели Программы

Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры.

Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории сельского поселения.

Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

задачи Программы

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки;

Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 7

Повышение уровня обеспеченности объектами

коммунальной инфраструктуры ;

Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.

Сроки и этапы реализации Программы

2015-2025 годы

Важнейшие целевые показатели программы

Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Качественные услуги для потребителей.

Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.

Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 48094,5 тысяч рублей.

Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.

Организация контроля за реализацией Программы

Администрация Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 8

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Системообразующая сеть Заларинского района сформирована линиями напряжением 500-220кВ, распределительная – напряжением 110-35кВ.

На расчетный срок Схемой территориального планирования Заларинского муниципального района предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения района, с учетом мероприятий направленных на повышение надежности Иркутской энергосистемы в целом.

Электроснабжение Заларинскогого района Иркутской области осуществляется от Иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в собственности ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Электроснабжение Холмогойского муниципального образования осуществляется от ПС «Заря» 110/35/10кВ (д. Романова и д. Сенная Падь) и от ПС «Троицк» 35/10кВ ПС (с. Холмогой). ПС «Заря» получает питание по воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «Ново-Зиминская» (ЗЭС) -ПС «Делюр» - ПС «Заря». ПС «Троицк» получает питание от двух воздушных линий ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк» и ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Моисеевка».

По территории Холмогойского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

- ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк».

Электрические сети 35кВ, проходящие по территории Холмогойского МО, выполнены воздушными одноцепными. Обслуживанием электросетевого хозяйства на территории поселения занимаются ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Предприятия занимаются обслуживанием электрооборудования и электросетей, а так же ведут учет потребленной электроэнергии физическими и юридическими лицами.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 9

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского района является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского района путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на первую очередь и расчётный срок для Заларинского района, необорудованного стационарными электроплитами, 1300 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4500 ч./год, показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки 0,29 кВт на человека.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. Необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования подстанций района, а также трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах Заларинского района.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 10

Сегодня со своими задачами энергопредприятия справляются. Руководство предприятий придает большое значение повышению надежности электроснабжения потребителей, реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей. Поэтому основная часть доходов направляется на ремонтные работы, реконструкцию и модернизацию воздушных и кабельных линий, замену оборудования, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности. В своей ежедневной работе специалисты предприятия стремятся применять самые современные технологии и материалы, позволяющие экономить электроэнергию и повышать надежность и экономичность работы электрических сетей, электронные счетчики с высоким классом точности. Перспективные планы предусматривают внедрение единой системы энергопотребления на базе комплексов АСКУЭ (контроля и учета потребления электроэнергии) и АСДУ (диспетчерского управления подачей электроэнергии). Новая система вводится поэтапно. Она позволит предприятию и обеспечить контроль над пропускной способностью действующих электрических сетей, снизить производственные затраты и получить существенную прибыль.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Холмогойском МО, строительство новых источников электроснабжения на территории данного муниципального образования не потребуется.

2.2. Теплоснабжение

В настоящее время на территории МО «Холмогойское сельское поселение собственником теплоисточников и теплосетей является КУМИ Заларинского района.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация - Комитет образования Заларинского района.

На территории Холмогойского муниципального образования функционируют 3 теплоисточника.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 11

Котельная Холмогойской СОШ, установленная мощность 1,2 Гкал/ч,

присоединенная нагрузка 0,55 Гкал/ч.

Котельная детского сада, установленная мощность 0,5 Гкал/ч, присоединенная

нагрузка 0,04 Гкал/ч.

Котельная Романовской НОШ, установленная мощность 0,52 Гкал/ч,

присоединенная нагрузка 0,02 Гкал/ч.

Все котельные работают на угле.

На территории деревни Сенная Падь теплоисточники отсутствуют.

В МО «Холмогойское сельское поселение» теплоснабжение малоэтажных и

индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых

и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению

осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии

нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих

нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех

подключенных потребителей.

На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска

тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет

изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного

воздуха).

Температурный график котельных 84/66 ℃ при расчетной наружной

температуре - 42°С.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

температурный режим территории муниципального образования «Холмогойское

сельское поселение» характеризуется следующими климатическими данными:

средняя температура отопительного периода -9,7 0 С, продолжительность

отопительного периода 239 суток. Расчетная температура наружного воздуха для

проектирования отопления и вентиляции -420 С.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 12

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной

Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч

Подключённая нагрузка, Гкал/ч

Остаток свободной мощности, Гкал/ч

Резерв(+) Дефицит(-), %

(расчетная)

(расчётная)

с. Холмогой котельная СОШ

1,12

0,41

0,71

63

с. Холмогой котельная Детского сада

0,47

0,07

0,41

87

д. Романова котельная НОШ

0,49

0,06

0,45

91

Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

Теплоснабжение в муниципальном образовании «Холмогойское сельское поселение» осуществляется от котельных по трубопроводам проложенными и подземным способом. Согласно плана развития Заларинского района предусмотрены следующие мероприятия:

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

с. Холмогой котельная СОШ

с. Холмогой котельная Детского сада

д. Романова котельная НОШ

Установленная мощность

1,2

0,5

0,52

Располагаемая мощность

1,14

0,48

0,49

Присоединенная нагрузка мен

0,34

0,06

0,04

Гкал/ч

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 13

Прирост тепловых нагрузок на перспективу планируется обеспечить через автономные теплоисточники с использованием электроэнергии.

Предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, работающих электричестве. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение к ним по техническим условиям владельцев.

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения на перспективу предусмотрено электричество и уголь.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов МО «Холмогойское СП» осуществляется из подземных источников, с помощью скважин и колодцев. Глубина скважин от 41 до 140 метров.

Система водоснабжения обеспечивает получение воды из природного подземного источника и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 14

Водоснабжение осуществляется для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством артезианских скважин.

В качестве источников водоснабжения используются подземные источники. Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения.

Водоснабжение в населённых пунктах муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» централизованное и децентрализованное. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от подземных источников скважин и колодцев.

Водоснабжение в селе Холмогой осуществляется централизованным и децентрализованным способами от муниципальных и индивидуальных скважин и колодцев. Муниципальных скважин в поселении четыре. Одна из них (скважина по ул. Новая) является объектом единственной в селе централизованной системы холодного водоснабжения. От данной скважины осуществляется водоснабжение средней школы, детского садика, а также жилых домов по ул. Новая.

На территории поселения скважины расположены в с. Холмогой, д. Романова и д. Сенная Падь.

Водоснабжение населения д. Романова осуществляется от скважины и водонапорной башни, д. Сенная Падь - от скважины.

Изношенность некоторых участков водопроводной сети составляет 75%, таким образом на сети существуют сильно изношенные и аварийные участки.

Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 100%.

Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть находятся в оперативном управлении КУ Администрация МО «Холмогойское сельское поселение». Специалисты администрации своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 15

Водоотведение

В населённых пунктах Холмогойского муниципального образования нет сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации. В с. Холмогой, отведение стоков от школы и детского сада осуществляются в выгребные ямы. Периодически выполняется откачка и вывоз стоков на полигон ТБО.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения осуществляется в выгребные ямы. Жилой фонд населённых пунктов Холмогойского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

В Холмогойском муниципальном образовании принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозбытовые сточные воды от общественных зданий, поступают в выгребные ямы.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

В населенном пункте на объектах, оборудованных канализацией, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Очистных сооружений нет.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в сельском поселении предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 16

окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон; Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

№ п.п.

Наименование загрязняющего вещества

Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л

1

pH

6,5-8,5

2

Взвешенные вещества

100,0

3

БПКполн

150,0

4

Сухой остаток

1800,0

5

Хлориды

170,0

6

Сульфаты

700,0

7

Азот аммонийный

10,0

8

Нитриты

0,3

9

Нитраты

40,0

10

Фосфаты по фосфору

1,1

11

Железо общее

0,6

12

Сульфиды

0,5

13

СПАВа

0,15

14

Нефтепродукты

0,5

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 17

Проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения в с. Холмогой. Канализационные стоки от потребителей предлагается направлять по самотечным трубопроводам на канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на очистные сооружения.

Схемой водоснабжения и водоотведения предлагаются два возможных сценария развития системы водоотведения Холмогойского муниципального образования.

По первому сценарию развития предполагается строительство централизованной системы канализации, с последующим вывозом стоков на КОС в с. Холмогой.

По второму сценарию развития предполагается строительство герметичных выгребов, или установка выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на полигон ТБО.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

Наименование

Параметры

Расчетный срок

Строительство очистных сооружений

Производительностью 450 м3/сут

Строительство канализационной насосной станции

Производительностью 450 м3/сут

Строительство канализационных сетей

-

С территории населённых пунктов Холмогойского муниципального образования существует открытый отвод дождевых и талых вод. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

В Холмогойском муниципальном образовании отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 18

2.4. Газоснабжение

В Холмогойском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Населенные пункты Заларинского района негазифицированны, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса области.

В соответствии со схемой «Газоснабжения и газификации Иркутской области» планируется подача природного газа в населенные пункты Заларинского района.

В настоящее время ОАО «Газпром» начато строительство газораспределительной сети Иркутской области.

Согласно схемы газоснабжения газификации Заларинского района Иркутской области на расчетный срок строительства в населенные пункты Холмогойского МО планируется подача природного газа. Схемой предусматривается строительство перспективного газопровода от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Залари» давлением 0,6 Мпа через населенный пункт Илганское в населенные пункты Холмогойского МО. Далее на перспективных газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа понижается до низкого, и газ поступает во внутрипоселковые газораспределительные системы.

Разработанная ОАО «Промгаз» Генеральная схема на основе всестороннего научного анализа состояния экономики Сибири и перспектив развития ТЭК региона впервые предлагает комплексное решение задач устойчивого энергообеспечения, формирования оптимального топливно-энергетического баланса и поддержания энергетической безопасности области.

Один из основных принципов, заложенных в Генеральной схеме — использование всех видов энергоресурсов региона. Данный подход позволил определить рациональную долю природного газа в топливно-энергетическом балансе Иркутской области. Согласно Генеральной схеме, для газоснабжения будут в первую очередь задействованы малые и средние месторождения области, что позволяет уже на первом этапе решить проблемы газоснабжения 8 районов области.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 19

«Генеральная схема конкретизирует применительно к Иркутской области положения Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, разработанной в соответствии с распоряжением Правительства России. В Генеральной схеме Газпром последовательно проводит в жизнь основные принципы этой Программы: приоритетное обеспечение газом российских потребителей, развитие на Востоке России рынка природного газа, создание газоперерабатывающих и газохимических производств. Реализация Генеральной схемы позволит подать первый газ потребителям Иркутской области

На территории Иркутской области развитие газовой отрасли регламентируется разработанной ОАО «Газпром Промгаз» Корректировкой Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области (одобрена правительством Иркутской области, письмо № 02-11-693/9 от 21.10.2009 г.) и Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 гг., утвержденной законом Иркутской области от 31 декабря 2010 г. № 140 - 03).

Несмотря на значительные добывные возможности в 48 млрд м3/год, в федеральных программных документах освоение месторождений Иркутской области сведено к минимуму. Так вариант «Восток-50» в Восточной газовой программе предусматривает объем добычи в 2030 г. 5,7 млрд м3. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 г. предусматривает объем добычи в 2030 г. 6,2 млрд м3.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено на основе предложений муниципальных образований области и оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов с учетом численности населения, проживающего в населенных пунктах, наличия инфраструктуры, подлежащей газификации и удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа.

В настоящее время ОАО «Газпром» разработана Генеральная схема газификации Иркутской области, в том числе и Заларинского района.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 20

При проектировании системы централизованного газоснабжения Заларинского района потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

на отопление жилого и общественного фонда через отопительные котельные;

на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100%-м охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2031г. принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год.

2.5. Утилизация ТБО

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

Основным методом утилизации отходов является их сжигание, что так же негативно сказывается на состоянии атмосферы. Данный способ утилизации на территории Иркутской области запрещен.

На рынке коммунальных услуг в Холмогойском муниципальном образовании обращением с твердыми бытовыми отходами занимается Администрация.

Ежегодно на территории Холмогойского сельского поселения по данным администрации в среднем образуется 1,4 тыс. м3 ТБО.

Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на свалки, расположенные: в районе бывшей СТФ (0,6 га), на восточной окраине с. Холмогой ( 0,7га), на окраине д. Романова (2,25 га) и д. Сенная падь (0,8га). Свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалок не ограждена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 21

стихийные свалки организованные по обочинам дороги и на территориях заброшенных площадок сельхозобъектов.

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе непосредственного сбора ТБО и носит сезонный характер (май, сентябрь). В остальное время предприятия и жители осуществляют вывоз самостоятельно.

ЖБО от некализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы.

На территории Холмогойского сельского поселения расположен 1 скотомогильник в районе заброшенной СТФ с. Холмогой.

ЖБО собираются в выгребные ямы. От общественной застройки ЖБО вывозятся на КОС п. Залари.

Часть ТБО попадает на несанкционированные стихийные свалки, образующиеся в окрестностях населённых пунктов.

Сбор и удаление ТБО на территории села ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). Сбор и вывоз ТБО осуществляется на договорной основе.

Сточные воды от объектов собираются в выгребные ямы, с последующим вывозом на рельеф местности. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

В Холмогойском муниципальном образовании селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Крупногабаритные отходы (КГО) так же вывозятся на свалку самостоятельно. Анализируя результаты проведенного обследования, можно выделить основные проблемы при сборе ТБО:

Отсутствуют бункеры для КГО,

Требуется строительство современных контейнерных площадок.

Система сбора твердых бытовых отходов в муниципальном образовании нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 22

площадок. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций.

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

На территории Холмогойского муниципального образования, по состоянию на текущий момент, существует одна не санкционированная свалка твердых бытовых отходов.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от Холмогойского Муниципального образования, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет.

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТБО, отвечающей природоохранным требованиям.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 23

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перспективные показатели развития

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Общая численность населения

1307

1315

1328

1342

1357

1375

1391

1408

в том числе:

м

614

618

624

631

638

646

654

662

ж

693

697

704

711

719

729

737

746

трудоспособного возраста

810

815

823

832

841

852

862

873

младше трудоспособного возраста

288

289

292

295

298

302

306

310

пенсионеры

209

210

212

214

216

219

222

225

Кол-во семей

392

394

398

403

407

413

417

422

Средний размер семьи

3

3

3

3

3

3

3

3

Родилось

21

21

22

22

23

23

24

24

Умерло

12

11

11

12

11

13

12

11

Число прибывших

6

9

9

10

9

11

11

10

Число выбывших

7

6

6

5

3

5

5

4

Естественный прирост (убыль)

9

10

11

10

12

10

11

13

Миграционный прирост (убыль)

-1

3

3

5

6

6

6

6

Общий прирост (убыль)

8

13

14

15

18

16

17

19

Отмечается, что в последние годы наблюдается рост рождаемости, который обусловлен, главным образом, увеличением репродуктивных контингентов. Кроме этого, не малую роль играют федеральные и областные программы поддержки семьи.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 24

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Развитие строительства жилых домов, следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Согласно инвентаризационным данным, на 01.01.2015 г. жилищный фонд Холмогойского сельского поселения составил 20,103 тыс. м2 общей площади. Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными домами, главным образом в усадебной застройке, он характеризуется удовлетворительным физическим состоянием. Преобладают жилые дома со средним уровнем износа, на новые с износом до 30% приходится всего 5,2% общей площади. Ветхого и аварийного жилищного фонда также немного, он составляет 2,73 тыс. м2 общей площади, или 14% жилищного фонда поселения. В то же время его удельный вес по разным населенным пунктам будет различным. В с. Холмогой он составляет 1,7%, в большинстве других – значительно выше. Объем дополнительной потребности – 8,1 тыс. м2 общей площади.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 60,9 м2/га, средняя плотность населения – 4,6 чел./га.

Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

Населенные пункты

Жилищный фонд

муниципальный

частный

всего

тыс. м2

%

тыс. м2

%

тыс. м2

%

с. Холмогой

1,61

59,0

12,29

71,8

13,90

70,0

д. Романова

0,91

33,3

3,03

17,7

3,94

19,9

д. Сенная Падь

0,21

7,7

1,80

10,5

2,01

10,1

Всего

2,73

100,0

17,12

100,0

19,85

100,0

%

13,8

86,2

100,0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 25

Характеристика жилищного фонда по степени физического износа. Средняя жилищная обеспеченность

Населенные

пункты

до 30%

от 31 до 65%

более 65% более 65%

всего

Средняя жилищная

обеспеченность

м2/чел.

с. Холмогой

1,15

2,88

9,87

13,90

20,6

д. Романова

0,14

0,88

2,92

3,94

17,3

д. Сенная Падь

0,05

0,54

1,42

2,01

18,1

Всего

1,34

4,30

14,21

19,85

19,6

%

6,7

21,7

71,6

100,0

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 19,6 м2, что несколько выше среднего уровня для сельских поселений Заларинского района (16,0 м2/чел.).

Жилищный фонд Холмогойского сельского поселения отличается низким уровнем благоустройства, существенно ниже среднего уровня по сельской местности Заларинского муниципального района. В усадебных жилых домах поселения преобладает децентрализованное водоснабжение (от скважин), выгребная канализация, печное отопление; горячее водоснабжение отсутствует.

В соответствии генеральным планом, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Холмогойского сельского поселения составит 25,2 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности принят в размере 21 м2/чел. на расчетный срок генерального плана (2032 г.).

Предполагается, что частный жилищный фонд со сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. К сносу предлагается ветхий и аварийный муниципальный фонд в объеме 2,73 тыс. м2 общей площади, размещающийся во всех населенных пунктах поселения. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 17,1 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время естественными ландшафтами и сельскохозяйственными землями.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 26

Основными направлениями стратегического развития Холмогойского сельского поселения являются:

- увеличение жилого фонда поселения путем размещения строительства на свободных от застройки территорий и на месте сносимых ветхих и аварийных домов.

- создание условий для повышения качества жизни населения. В связи с низкой плотностью застройки, развитие централизованного отопления не предусматривается. В то же время предполагается обеспечение жилья электробойлерными установками, что при отсутствии централизованного отопления позволит снабдить новые жилые дома горячей водой и теплом.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией. Капитальное исполнение жилых домов, их полное инженерное обеспечение, за счет эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной политике муниципалитета.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) Учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) Определение существующей обеспеченности жильем населения ;

3) Установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия ;

4) Организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

5) Формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 27

Строительство представлено главным образом бюджетными и частными инвестициями.

Неразвитость индивидуального жилищного строительства связана как с невысоким уровнем доходов населения и неразвитостью социальной и торговой инфраструктуры, так и высокой стоимостью строительства. Развитие инвестиционных процессов главным образом зависит от эффективности реализации Федеральных целевых программ.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Цель промышленной политики - создание условий развития промышленности в целях повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета, за счет создания новых производств, модернизации производства.

В настоящее время на рассматриваемой территории Холмогойского сельского поселения размещается объектов коммунально-складского, производственного и сельскохозяйственного назначения. В основном это предприятия IV-V класса опасности по санитарной классификации Площадь занимаемой территории составляет порядка га. Площадки предприятий прекративших своё существование также учитываются и часть из них рассматривается как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.

с. Холмогой.

Производственная зона с. Холмогой представлена сельхозпредприятием ОАО «Восход» занимающим несколько площадок на юго- западной окраине села, где расположены гараж с мехмастерскими , мехток и склады . занимающие территорию порядка 6,7га..Смежную со складами территорию занимает КФХ «Циния».Площадь территории 1,3 га. Территория бывшей СТФ, расположенная с северной стороны застройки села, рассматривается как резерв под развитие ОАО «Восход» (площадь территории порядка 30 га) .На этой же территории расположен зерносклад. С западной стороны застройки села расположена площадка СХТ ОАО «Восход». В системе застройки села по ул. Сибирской расположено КФХ Распопина.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 28

д. Романова.

Производственная зона д. Романова представлена площадкой мехтока ОАО «Восход» расположенной в системе застройки деревни. Площадь занимаемой территории составляет 1,3 га.

д. Сенная падь.

Производственная зона д. Сенная падь представлена площадкой пилорамы (ИП Шарафутдинов) , расположенной на территории населённого пункта ,в СЗЗ которой попадает часть усадебной застройки.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

№

п/п

Наименование

Профиль

Площадь

Территории,

га

СЗЗ

(нормат.)

с. Холмогой

1.

ОАО «Восход»

С/х производство

4,55

100

2.

СХТ ОАО «Восход»

С/х производство

2,4

3.

Зерносклад ОАО «Восход»

С/х производство

0,6

50

4.

КФХ «Циния»,пилорама

Деревообработка

1,3

100

5.

КФХ Распутин, зерносклад

С/х производство

1,13

50

5.

КФХ «Распопин»

Животноводство

1,6

100

6.

Прочие ( площадка бывшей СТФ)

30

7.

Свалка

Саночистка

0,8

300

8.

Кладбище русское

Кладбище татарское

1,4

0.7

50

50

9.

Скотомогильник

1000

д .Романова

1.

Мехток

С/х производство

1,3

50

2.

Свалка

Саночистка

2,24

300

д.Сенная падь.

1.

ИП Шарафутдинов

Деревообработка

2,2

100

2..

Свалка

Саночистка

0,8

300

3.

Кладбище

0,7

50

Проектом Схемы территориального планирования МО Заларинский район в перечне мероприятий по обеспечению экономического развития района предусматривается развитие объектов, обеспечивающих переработку производимой сельхозпродукции-предприятий по заготовке и переработке мясного и молочного сырья на территориях большинства сельских поселений рассматриваемого района.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 29

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". ( посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п

Наименование показателя

/ед. Изм.

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

1

Котельные МО Холмогойское СП

Гкал/час, Гкал/год

Жилой фонд

0,54

1304

0,54

1304

0,54

1304

0,54

1304

Бюджетные учреждения

Прочие потребители

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п

Наименование показателя

/ед. Изм.

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

1

Электрическая энергия, кВт, тыс. кВт*ч/год

Жилой фонд

1693

892,1

1693

892,1

2050

1056,7

2050

1056,7

Бюджетные учреждения

180

136,5

180,0

136,5

215

180,0

215

180,0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 30

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п

Наименование показателя

/ед. Изм.

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

нагрузка

годовое потребление

1

Водоснабжение, м3/сут, м3/год

Жилой фонд

210

76650

210

76650

230

83950

230

83950

Бюджетные учреждения

Прочие потребители

2

Водоотведение, м3/сут, м3/год

Жилой фонд

-

-

-

-

190

69350

210

76860

Бюджетные учреждения

Прочие потребители

3.2.4. ТБО

Система сбора твердых бытовых отходов нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель

е.и.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Объем ТБО

куб.м/год

2101

2108

2114

2120

2127

2133

2139

2146

в том числе:

Население

куб.м/год

1471

1475

1480

1484

1489

1493

1498

1502

Бюджетные организации

куб.м/год

210

211

211

212

213

213

214

215

Прочие потребители

куб.м/год

420

422

423

424

425

427

428

429

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 31

Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на свалки, расположенные: в районе бывшей СТФ (0,6 га), на восточной окраине с. Холмогой ( 0,7га), на окраине д. Романова (2,25 га) и д. Сенная падь (0,8га). Свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалок не ограждена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на стихийные свалки организованные по обочинам дороги и на территориях заброшенных площадок сельхозобъектов.

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе непосредственного сбора ТБО и носит сезонный характер (май, сентябрь). В остальное время предприятия и жители осуществляют вывоз самостоятельно.

ЖБО от некализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы.

На территории Холмогойского сельского поселения расположен 1 скотомогильник в районе заброшенной СТФ с. Холмогой.

Действующие кладбища расположены в районе с. Холмогой и д. Сенная падь. В районе с. Холмогой существуют 2 кладбища: татарское (0.6 га) и русское (1,4га). Кладбище д. Сенная падь, расположенное в 2 км севернее деревни, занимает территорию площадью 0.7га.

Стихийные свалки, существующие во всех населённых пунктах МО «Холмогойское СП», подлежат ликвидации с обустройством на их территории мест временного хранения ТБО с последующим вывозом на МПС.

3.2.5. Газоснабжение

Централизованного газоснабжения жилого фонда на территории Холмогойского Муниципального образования нет. Жители поселения используют индивидуальные газовые баллоны. Низкий уровень газификации является одним из элементов, приводящих к торможению развития экономики Иркутской области в части формирования производств с высокой добавленной стоимостью конечной продукции и, как следствие, расширение рынка труда и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 32

Концепцией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года N 34-р, отмечено, что стратегической целью развития Иркутской области является формирование самодостаточной экономики, обеспечивающей инвестиционную привлекательность и комфортную среду обитания. Решение комплексных задач, направленных на развитие системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, строительство объектов газовой теплоэнергетики и газовой генерации, создание и развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности, является основополагающим компонентом при формировании целевого вектора интенсификации социально-экономического развития Иркутской области. Отсутствие развитой областной газотранспортной системы отрицательно сказывается и на энергетической безопасности Иркутской области. Газ, как высокотехнологичный вид топлива, дает возможность для строительства на территории Иркутской области новых объектов газовой генерации, что позволит ликвидировать возможность формирования дефицита электрической мощности, повысить надежность областной энергосистемы и доступность централизованного электроснабжения для удаленных потребителей.

Согласно схемы газоснабжения газификации Заларинского района Иркутской области на расчетный срок строительства в населенные пункты МО «Холмогойское сельское поселение» планируется подача природного газа. Схемой предусматривается строительство перспективного газопровода от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Залари» давлением 0,6 Мпа через населенный пункт Илганское в населенные пункты МО «Холмогойское сельское поселение». Далее на перспективных газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа понижается до низкого, и газ поступает во внутрипоселковые газораспределительные системы.

Проектом учитывается, строительство магистрального газопровода Ковыктинское ГКМ - Саянск - Иркутск (ГРС «Михайловка»).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 33

Магистральный газопровод не заходит в границы МО «Холмогойское сельское поселение». На территорию муниципального образования заходят распределительные сети от проектируемой ГРС «Залари».

Основными потребителями природного газа будет жилищно-коммунальный сектор и промпредприятия.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий принят из расхода в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,395 млн. м3. Газификация населенных пунктов МО «Холмогойское сельское поселение» позволит снизить затраты на теплоснабжение населенного пункта и уменьшить загрязнение окружающей среды на территории поселения.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии ____________доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

Критерий

Доступность подключения

Стоимостная доступность

1

2

3

4

Электроснабжение

Доступность подключения к централизованным сетям

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

2

2

Доступность автономных источников электроснабжения

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

1

1

Теплоснабжение

Доступность подключения к централизованным сетям

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

1

1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 34

Критерий

Доступность подключения

Стоимостная доступность

1

2

3

4

Доступность автономных источников теплоснабжения

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

2

2

Водоснабжение и водоотведение

Доступность подключения к централизованным сетям

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

1

1

Доступность автономных источников

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

2

2

Газоснабжение

Доступность подключения к централизованным сетям

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

0

0

Доступность автономных источников

0-недоступно/высокая стоимость

1-труднодоступно/средняя стоимость

2-доступно/низкая стоимость

1

1

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с планом развития и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 35

Табл. 4.2. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2013 (факт)

2014-2015

2015-2020

2020-2025

1

Суммарная площадь объектов строительного фонда в МО

Тыс.м2

22,343

22,343

27,3

27,3

Кол-во, ед.

275

275

325

325

1.1.

Жилой фонд

Тыс.м2

20,103

20,103

23,603

23,603

Кол-во, ед.

268

268

315

315

1.2

Бюджетные учреждения

Тыс.м2

2,240

2,240

3,670

3,670

Кол-во, ед.

7

7

10

10

2

Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда

Гкал/час

2,07

2,07

2,07

2,07

3

Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда

МВт

1,9

1,9

2,3

2,3

4

Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда

м3/сутки

210

210

230

230

5

Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда

м3/сутки

-

-

190

210

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе отображены в таблице 4.3.

Табл. 4.3 - Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

№п/п

Наименование показателя

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

/ед. Изм.

нагрузка

нагрузка

нагрузка

нагрузка

1

Тепловая энергия (отопление), Гкал/час

Жилой фонд

0,54

0,54

0,54

0,54

Бюджетные учреждения

2

Электрическая энергия, кВт

Жилой фонд

1693

1693

2050

2050

Бюджетные учреждения

180

180

215

215

3

Водоснабжение, м3/сут

Жилой фонд

210

210

230

230

Бюджетные учреждения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 36

№п/п

Наименование показателя

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

/ед. Изм.

нагрузка

нагрузка

нагрузка

нагрузка

4

Водоотведение, м3/сут

Жилой фонд

-

-

190

210

Бюджетные учреждения

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Показатели качества: -обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах; -обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу; -своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором; -предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии); -при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение уменьшение размера платы за коммунальные услуги; -своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 37

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета.

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта

наименование потребителей

установлено приборов учёта

воды

Теплоэнергии (ГВС)

электроэнергии

шт.

% обеспеченности приборами учёта

шт.

% обеспеченности приборами учёта

шт.

% обеспеченности приборами учёта

Жилой фонд

1

33

н/д

н/д

268

100

Бюджетные организации

н/д

н/д

н/д

н/д

7

100

Прочие

н/д

н/д

н/д

н/д

27

100

4.6. Показатели надёжности

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов.

Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города

ед. изм.

Фактические значения

Плановые значения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 38

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города

ед. изм.

Фактические значения

Плановые значения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 39

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Электроснабжение Холмогойского муниципального образования осуществляется от ПС «Заря» 110/35/10кВ (д. Романова и д. Сенная Падь) и от ПС «Троицк» 35/10кВ ПС (с. Холмогой). ПС «Заря» получает питание по воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «Ново-Зиминская» (ЗЭС) -ПС «Делюр» - ПС «Заря». ПС «Троицк» получает питание от двух воздушных линий ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк» и ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Моисеевка».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице:

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»

№

п.п

Наименование ПС

Система

напряжений,

кВ

Кол-во и установленная

мощность

трансформа-торов,

МВА

Нагрузка ПС, МВт

Всего по ПС

На шинах 10кВ

1

Заря

110/35/10

2х25,0

33,0

0,93*

2

Троицк

35/10

2х4,0

2,2

0,73*

*- нагрузка МО «Холмогойское СП».

По территории МО «Холмогойское СП» проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк».

Электрические сети 35кВ, проходящие по территории МО «Холмогойское СП», выполнены воздушными одноцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники МО «Холмогойское СП» в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 40

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление согласно Генерального плана

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

№

п/п

Населенные пункты

Жилищный фонд

Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт

Снос жилищ-ного фонда, кВт

Тепловая нагрузка, кВт

Суммарный прирост электричес-ких нагрузок, кВт

тыс. м2

кВт

1

с. Холмогой

1,5

30

10

15

100

125

2

д. Романова и

д. Сенная Падь

2,0

42

25

10

113

170

ИТОГО

295

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

№

п/п

Населенные пункты

Жилищный фонд

Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт

Снос жилищ-ного фонда, кВт

Тепловая нагрузка, кВт

Суммарный прирост электричес-ких нагрузок, кВт

тыс. м2

кВт

1

с.Холмогой

3,0

62

133

15

-

180

2

д. Романова и

д. Сенная Падь

1,6

31

135

11

-

155

ИТОГО

335

ИТОГО с учётом 1 очереди строительства

630

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в МО «Холмогойское СП», строительство новых источников электроснабжения на территории данного муниципального образования не потребуется.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 41

Тепловая энергия

На территории МО «Холмогойское СП» функционируют 3 теплоисточника.

Котельная Холмогойской СОШ, установленная мощность 1,2 Гкал/ч,

присоединенная нагрузка 0,55 Гкал/ч. Котельная детского сада, установленная

мощность 0,5 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,04 Гкал/ч. Котельная Романовской

НОШ, установленная мощность 0,52 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,02 Гкал/ч.

Все котельные работают на угле.

На территории деревни Сенная Падь теплоисточники отсутствуют.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Проектное решение согласно Генерального плана

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее

водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

температурный режим территории Холмогойского муниципального образования

характеризуется следующими климатическими данными: продолжительность

отопительного периода 239 суток. Расчетная температура наружного воздуха для

проектирования отопления и вентиляции -420 С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой

поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного

расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности,

приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим

переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий

– по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее

водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний

водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55

0 С на одного жителя принята 105 л/сутки.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 42

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 2,406 Гкал/ч/ 2,798 МВт, в том числе на первую очередь строительства - 0,373 Гкал/ч/ 0,433 МВт.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50%).

Теплоснабжение проектируемого детского сада на базе школы в д. Романова, предлагаемого к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить использованием резерва тепловой мощности котельной Романовской НОШ. Теплоснабжение магазина, предлагаемого к размещению на первую очередь строительства, в д. Романова предлагается обеспечить установкой индивидуального теплогенератора на электроэнергии.

Согласно схемы газоснабжения газификации Заларинского района Иркутской области на расчетный срок строительства в населенные пункты МО «Холмогойское СП» планируется подача природного газа. Схемой предусматривается строительство перспективного газопровода от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Залари» давлением 0,6 Мпа через населенный пункт Илганское в населенные пункты МО «Холмогойское СП». В связи с этим проектом предлагается обеспечить прирост теплопотребности объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок строительства, установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе, также возможен перевод существующих теплогенерирующих установок на природный газ, в том числе существующих котельных.

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

Показатель

Размерность

Котельные МО «Холмогойское СП»

Произведено тепловой энергии всего за год

Гкал/год

Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

Гкал/год

Тепловая энергия НЕТТО

Гкал/год

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 43

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя

Котельные МО «Холмогойское СП»

1

2

Установленная мощность, Гкал/час

2,22

Располагаемая мощность, Гкал/час

2,11

Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год,.:

1590

- отопление, вентиляция

1590

- горячее водоснабжение

-

Расход на собственные нужды

108

Отпуск в сеть

1482

Потери

198

Полезный отпуск, всего в т. ч.

1284

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

Показатель

Размерность

Котельные МО «Холмогойское СП»

Произведено тепловой энергии всего за год

Гкал/год

1590

Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

Гкал/год

108

Тепловая энергия НЕТТО

Гкал/год

1482

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Водоснабжение

Водоснабжение в населённых пунктах Холмогойского муниципального образования децентрализованное и осуществляется от подземных источников скважин и колодцев.

Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 100%.

В с.Холмогой вода из скважины по ул.Новой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Вода из остальных скважин не соответствует

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 44

требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. Контроль качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском районе. В с. Холмогой от водонапорной башни по ул. Новая осуществляется водоснабжение средней, начальной школы и жилого сектора по ул. Новая. Протяжённость сетей водоснабжения 1,17 км, износ 90%. Разрешения на водопользование нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие обеззараживающих установок;

-износ насосного оборудования;

-изношенность оборудования и распределительных сетей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие обеззараживающих установок; износ насосного оборудования; изношенность оборудования и распределительных сетей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; недостаточное количество скважин и колодцев в целом по муниципальному образованию.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице представлены расчётные расходы водопотребления.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 45

Расчетные расходы водопотребления

Наименование населённого пункта

Численность населения,

тыс. чел.

Средне-суточноеводопотреб-ление на

1 жителя

л/сут

Водопотребление, тыс.м3/сут

I очередь

Расчётный срок

I очередь

Расчётный срок

с. Холмогой

0,73

0,80

150

0,14

0,16

д. Романово

0,24

0,25

150

0,05

0,05

д. Сенная Падь

0,13

0,15

150

0,03

0,03

Всего

1,10

1,20

0,21

0,23

Согласно СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расход воды на наружное пожаротушение, расчётное количество одновременных пожаров, продолжительность пожара 3 часа.

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и определён по СНиП 2.04.02-84*п.9.5.

Неприкосновенный объём воды в водонапорных башнях

Наименование населённого

пункта

Численность населения тыс. чел.

Расход воды на пожаро-тушение, л/с

Количество одновремен-ных пожаров, шт

Неприкосновенный объём воды в водонапорной башне, м3

с. Холмогой

0,80

5

1

3,98

д. Романово

0,25

5

1

3,30

д. Сенная Падь

0,15

5

1

3,18

Всего

1,20

10,46

В с. Холмогой, д. Романово и д. Сенная Падь забор воды на пожаротушение оборудован от скважин. Объёма существующих емкостей у скважин и водонапорных башен достаточно для сохранения неприкосновенного запаса воды для противопожарных целей.

В с. Холмогой предусматривается: реконструкция водонапорной башни по ул. Новая; демонтаж и строительство сетей водоснабжения.

В д. Романово предусматривается реконструкция водонапорной башни по ул. Школьной и строительство сетей водоснабжения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 46

В д. Сенная падь сохраняется существующее водоснабжение из колодцев и скважин на собственных участках.

При реконструкции водонапорной башни предусматривается: замена погружного насоса и накопительной ёмкости; в павильоне монтаж установок очистки воды и ультрафиолетового обеззараживания; прибора учёта воды; станции «Высота», для автоматического включения и выключения погружного насоса. На сетях водоснабжения предусматривается установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов и подключение планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта.

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на водопользование. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство.

Водоотведение

В МО «Холмогойское СП» принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозбытовые сточные воды от общественных зданий, поступают в выгребные ямы.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и

выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения в с. Холмогой осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 47

рельеф местности в отведенные места. Жилой фонд с. Холмогой и населённых пунктов Холмогойского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

Расчетные расходы водоотведения

Наименование населённого пункта

Численность населения,

тыс. чел.

Водоотведение, тыс.м3/сут

I очередь

Расчётный срок

I очередь

Расчётный срок

с. Холмогой

0,73

0,80

0,13

0,14

д. Романово

0,24

0,25

0,04

0,04

д. Сенная Падь

0,13

0,15

0,02

0,03

Всего

1,10

1,20

0,19

0,21

На Генеральным планом 1 очередь и расчётный срок в населённых пунктах Холмогойского муниципального образования при строительстве и реконструкции объектов соцкультбыта и жилых домов предусматривается отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации в непроницаемые выгреба с последующей откачкой и вывозом на КОС в п. Залари.

Ливневая канализация

С территории населённых пунктов МО «Холмогойское СП» существует открытый отвод дождевых и талых вод. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

Таким образом, в с. Холмогой, д. Романово и д. Сенная Падь предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в МО «Холмогойское СП» предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 48

окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон; Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

№ п.п.

Наименование загрязняющего вещества

Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л

1

pH

6,5-8,5

2

Взвешенные вещества

100,0

3

БПКполн

150,0

4

Сухой остаток

1800,0

5

Хлориды

170,0

6

Сульфаты

700,0

7

Азот аммонийный

10,0

8

Нитриты

0,3

9

Нитраты

40,0

10

Фосфаты по фосфору

1,1

11

Железо общее

0,6

12

Сульфиды

0,5

13

СПАВа

0,15

14

Нефтепродукты

0,5

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 49

В настоящее время техническое обследование не производится по причине отсутствия очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, а так же сетей водоотведения.

Необходимо проектирование и строительство очистных сооружений, которые должны обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице ниже. Мониторинг качества очистки сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией.

Показатели качества очистки сточных вод

Загрязняющее вещество

Код загряз-няющего вещества

Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3

Разрешенный сброс загрязняющего

вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год.

Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3

Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год

Взвешенные вещества

113

5,0

2,450

6,72

3,294

БПК5

132

2,0

0,980

7,40

3,626

ХПК бихроматная

70

15,0

7,350

15,0

0

Азот аммонийный

3

0,39

0,191

14,315

7,014

Азот нитратный

28

0,34

0,168

0,343

0,168

Азот нитритный

29

0,02

0,010

0,081

0,040

СПАВ

36

0,10

0,049

0,219

0,107

Хлориды

52

16,6

8,134

16,6

0

Фосфор фосфатов

90

0,20

0,098

1,24

0,608

Сухой остаток

83

74,0

36,260

74,0

0

Сульфаты

40

18,40

9,016

18,4

0

Нефтепродукты

80

0,05

0,025

0,05

0

Технические и технологические проблемы системы водоотведения в заключаются в следующем:

- отсутствует централизованная система водоотведения с организованным сбором, очисткой сточных вод и сбросом очищенных сочных вод на всей территории;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 50

- отсутствуют канализационные насосные станции;

- отсутствуют очистные сооружения канализации.

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки

территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 51

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки поверхностного стока с территории поселения предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Предлагается строительство блочно-модульной установки предназначенной для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспечением качественных характеристик, соответствующих нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.

В установках блочно-модульной установки предусматриваются продленная аэрация за счет большего объема биомассы (до 25г/л). В технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота (нитри-денитрификация) и фосфора. Оборудование установки размещается в утепленном контейнере с помещением для оператора, в котором располагаются пульт управления, регулирующая арматура, электрическое оборудование, воздуходувки, насосы. Работа установок полностью автоматизирована.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 52

В состав блочно-модульной установки входят:

- отстойник-уплотнитель;

- биотенк с зонами нитири-денитрификации;

- вторичный отстойник;

- фильтр с плавающей загрузкой;

- ультрафиолетовый стерилизатор;

- компрессор;

- сжатый воздух;

- избыточный ил на утилизацию. Проектируемые очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице ниже. Концентрация загрязнений сточных вод Показатели Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3 нормативно допустимый сброс временно согласованный сброс 1. Взвешенные вещества 5,0 6,7 2. ХПК 15,0 нет 3. БПК5 2,0 7,4 4. Азот аммонийных солей 0,4 14,3 5. Нитриты 0,02 0,1 6. Нитраты 0,3 0,3 7. Фосфаты 0,2 1,2 8. СПАВ 0,1 0,2 9. Хлориды 16,6 нет 10. Сульфаты 18,4 нет 11. Нефтепродукты 0,5 нет 12. Сухой остаток 74,0 нет

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 53

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения

Потребители

Значение

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м2/год

Жилой фонд

0,86

Бюджетные учреждения

Прочие

Электроснабжение, кВт*ч/ м2/год

Жилой фонд

42,7

Бюджетные учреждения

32,0

Прочие

27,4

Водоснабжение, куб.м/ м2/год

Жилой фонд

3,8

Бюджетные учреждения

Прочие

Водоотведение, куб.м/ м2/год

Жилой фонд

2,1

Бюджетные учреждения

Прочие

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

На территории Заларинского муниципального района осуществляется государственный, производственный и общественный экологический контроль. Государственный экологический контроль осуществляется федеральными и территориальными органами и межрайонным отделом Управления государственного контроля Министерства природных ресурсов Иркутской области.

Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

В состав территории Холмогойского муниципального образования входят земли населенных пунктов – с. Холмогой, д. Сенная Падь, д. Романова.

Основным видом деятельности в поселении является сельское хозяйство и деревообработка.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 54

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются:

- в с. Холмогой – КФХ «Циния» (пилорамы);

- в д. Романова – пилорама;

- в д. Сенная Падь – ИП «Шарафутдинов» (пилорама).

Учитывая, что котельные имеют малую мощность и население использует дровяное отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

Отрицательное воздействие на здоровье населения выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по автодорога местного значения «Холмогой-Романенкино-каратаево-Мойган», «Залари-Троицк-Черемшанка», «Ханжиново-Сенная Падь-Романова», «Холмогой-Романово» будет минимальным, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения. Необходимо отметить, что часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах следующих объектов: - в с. Холмогой – ОАО «Восход» (МТМ, гаражи), КФХ «Циния» (пилорама), КФХ «Распопин», скотомогильник; - в д. Сенная Падь - ИП «Шарафутдинов» (пилорама).

Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различного вида деятельности, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Холмогойского сельского поселения

№№

пп

Наименование предприятия

Отраслевая направленность

Класс опасности

Размер

ориентировочной санитарно-защитной зоны, м

1

2

3

4

5

Холмогойское МО

1

Скотомогильник

санитарная очистка

I

1000

2

Кладбище русское

санитарная

V

50

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 55

№№

пп

Наименование предприятия

Отраслевая направленность

Класс опасности

Размер

ориентировочной санитарно-защитной зоны, м

1

2

3

4

5

очистка

3

Кладбище татарское

санитарная очистка

V

50

4

Кладбище

санитарная очистка

V

50

5

Свалка ТБО (3 шт)

санитарная очистка

III

300

с. Холмогой

6

СХТ ОАО "Восход":

Мехток (сушилка, зернохранилище)

склады

V

50

АЗС

транспорт

V

50

7

КФХ "Циния"

пилорама

IV

100

8

КФХ Распутин А.В.

зерносклады

V

50

9

КФХ Распопин В.И.

животноводство, 20 голов

V

50

10

Котельная Холмогойской СОШ (на угле)

теплоснабжение

V

50*

11

Котельная детсада (на угле)

теплоснабжение

V

50*

12

Пилорама

деревообработка

IV

100

13

Свалка ТБО

санитарная очистка

III

300

д. Романова

14

КФХ Кожиев В.С.

животноводство, 43 головы

V

50

15

Котельная Романовской НОШ (на угле)

теплоснабжение

V

50*

16

Пилорама

деревообработка

IV

100

д. Сенная падь

17

ИП Шарафутдинов

пилорама, растениеводство

IV

100

Твердые бытовые и промышленные отходы (далее ТБО) Холмогойского Муниципального образования вывозятся на существующую свалку.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от Холмогойского Муниципального образования, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет. Необходима организация своевременного вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 56

Предпринимаются попытки эксплуатации свалки ТБО в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11. 1996 г.

При решении вопросов использования территории для нужд строительства, развития социальной сферы и иных вопросов развития сельского поселения, необходимо учитывать все требования по охране окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.

Такими требованиями в сельском поселении являются:

1. Обеспечение очистки сточных вод;

2. Охрана атмосферного воздуха;

3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и охрана земель от загрязнения отходами;

4. Соблюдение режима использования территорий ограниченных в пользовании: водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарно – защитных зон, иных зон ограничений;

5. Соблюдение санитарных правил.

Большой вклад в разрушение экосистемы на территории Холмогойского муниципального образования вносят функционирующие предприятия.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна и установлению санитарно-защитных зон, с превышением приземных концентраций загрязняющих веществ вокруг источников выбросов, организация работы по проведению инвентаризации источников выбросов и оформления проектов ПДВ. Работа должна проводиться совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департаментом охраны окружающей среды и природопользования.

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории МО «Холмогойское СП» является печное отопление жилых домов, автомобильный транспорт.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 57

Объемы выбросов для котельных и иных установок по сжиганию дров необходимо рассчитывать в соответствии «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденному Госкомэкологией России 09.07.1999 г.

Воздух населенных пунктов муниципального образования загрязняется различными примесями в виде пыли, дыма, сажи, и др.

Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

Ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ:

Наименование ингредиента

Объём выбросов, т./мес.

Котельные и печи МО «Холмогойское СП»

Твёрдые, всего

0,95

Углерода Оксид

0,55

Азота диоксид

5,97

Азота оксид

1,39

Углерод чёрный (сажа)

0,93

Сернистый ангидрид

0,64

Зола углей

0,72

Пыль неорганическая SiO2 (20-70%)

7,83

Пыль неорганическая SiO2 (20%)

3,80

Всего

22,78

В связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в населенных пунктах Холмогойского Муниципального образования, в летнее время в придорожных зонах наблюдается запыление атмосферного воздуха.

Отсутствие статистических данных по территориальной единице – Холмогойское МО – не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Выводы:

- на территории Холмогойского поселения промышленные предприятия со значительными выбросами в окружающую среду (атмосферный воздух) отсутствуют;

- основное влияние на атмосферный воздух оказывают пилорамы и котельные (на угле);

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 58

- низкая эффективность сельскохозяйственного производства;

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку.

Для улучшения экологической ситуации на территории Холмогойского Муниципального образования, необходимо обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Холмогойского Муниципального образования, согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги.

Основными факторами, влияющими на экологическое состояние водных объектов района, является сброс в природные источники неочищенных и недостаточно очищенных коммунальных, производственных, сельскохозяйственных и дренажно-дождевых сточных вод с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, автомобильных дорог.

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов. Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 59

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В данном разделе приводится необходимый перечень мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей на весь период действия программы комплексного развития.

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта

Реконструкция электрических сетей в МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения

Сроки реализации проекта

2015-2025

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

-

1. строительство ПС 110/35/10 кВ

2. капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП

Направление проекта

Инфраструктурный проект

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

не определён

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %

не определён

Простой срок окупаемости (PP), лет

не определён

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет

не определён

Основные мероприятия по электроснабжению формируются ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов, связанной с тем, что компании осуществляют энергоснабжение в нескольких населенных пунктах, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 60

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта

Реконструкция и замена котлоагрегатов типа

КВр-0,6 – 2 шт., КЧМ-5-К-6-0 3– 1 шт., КЧМ-5-К-8-05 – 1 шт. в котельных МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Сроки реализации проекта

2015-2025 гг.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам 2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.

Направление проекта Проект надежности

Описание экономического эффекта Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации. Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1017

Внутренняя норма рентабельности (IRR)% 17,4

Простой срок окупаемости (PP) 9,4

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 12,75

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 61

Наименование проекта

Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс в МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс

Сроки реализации проекта

2016-2021 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 772

2017 819

2018 860

Направление проекта

Проект эффективности

Описание экономического эффекта

Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 8309

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 27,1

Простой срок окупаемости (PP), лет 7,72

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 8,25

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 62

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм

2. Строительство новой водонапорной башни

3. Реконструкция водонапорной башни

4. Установка современного насосного оборудования

Сроки реализации проекта

2015 г. - 2018 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2015 г. 155 тыс. руб.

2016 г. 2800 тыс. руб.

2017 г. 6820 тыс. руб.

2018 г. 11500 тыс. руб.

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 63

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоотведения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Канализационные очистные станции: q=450м³/сут.

2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС

3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС

4. Строительство ливневого водоотвода

5. Строительство сетей водоотведения

Сроки реализации проекта

2016-2019

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 1250

2017 3375

2018 6600

2019 5000

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что вопрос газоснабжения населенных пунктов находится в ведении Федеральных и Областных органов власти, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 64

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

На территории МО «Холмогойское СП», по состоянию на текущий момент, существуют свалка ТБО и запланировано строительство полигона твердых бытовых отходов.

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ожидаемый результат

Модернизация контейнерного парка

Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории Холмогойского МО

2015-2025г.г.

Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.

Изготовление и установка контейнерных площадок

Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками

Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений

2015-2025г.г.

Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.

Рекультивация земель нежилых частей поселений

2015 – 2025г.г.

Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.

Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию

2015-2025г.г.

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

2015-2025г.г.

Санитарная очистка поселений.

Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.

2015-2025г.г.

Удаление источников загрязнения

Приобретение оборудования, спецтехники

Обеспечение спецтехникой

(мусоровоз, бульдозер)

2015-2025г.г.

Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистки поселений

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 65

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами

Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами

2015-2025г.г.

Повышение уровня экологической культуры населения

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах ориентировочно составляет 3800,0 тысяч рублей.

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, инвестиции в данной Программе не отображены.

5.7. Программа ____________установки приборов учёта в жилых домах и бюджетных организациях.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коммунальных сетей.

Целью Программы является реализация мер по энергосбережению, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, учет и экономия потребления таких ресурсов социально-коммунальной инфраструктурой в соответствие со стандартами технического содержания и обслуживания, повышение качества услуг, обеспечивающих комфортные условия проживания.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 66

Задачами Программы являются:

- ликвидация к 2020 году безучетного пользования энергоресурсами путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка;

- развитие автоматизированных систем учета электрической и тепловой энергии;

- реконструкция и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- создание эффективных организационных и финансовых механизмов по модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения средств внебюджетных и сторонних источников(средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов энергосбережения и реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры.

Актуальность введения приборного учета в системе ЖКХ объективна в целях:

- логики проводимых преобразований в соответствии с положениями нового Жилищного кодекса Российской Федерации;

- совершенствования процедуры ценообразования и тарифного регулирования;

- стимуляции организаций ЖКХ к дальнейшему переходу на энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии и оптимизации затрат по предоставлению услуг;

- формирования у потребителей индивидуальной и коллективной психологии хозяйского отношения и рачительного использования энергоресурсов, контролируемых по объемам предоставления.

При предоставлении средств бюджета для финансирования проектов установки приборов учета энергоресурсов, особое внимание будет уделяться привлечению федеральных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений.

Приборы учета потребления электрической энергии установлены у всех потребителей.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

В табл. 5.5. отображён план реализации мероприятий обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 67

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

-

- 772 819 860 - - - - - - -

Реконструкция и замена котлоагрегатов

- - 1897 1995 2084 2168 - - - - -

Инвестиции в водоснабжение и водоотведении

- 155 4050 10195 18100 5000 - - - - - -

Внедрение альтернативных источников тепловой энергии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитальный ремонт электросетей с применением СИП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

155

6719

13008

21044

7168

-

-

-

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 68

5.9. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение общих задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 69

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (Рип.6.1.).

Рис. 6.1. Структура инвестиций

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата

Источники инвестиций

Бюджет

Амортизация

Собственные источники

Бюджет сельского поселения

Бюджет Муниципального района

Бюджет субъекта Федерации

Федеральный Бюджет

Прибыль

Предприятие, организация

Инвестиционная составляющая в тарифе

Заемные средства

Кредиты

Энергосервисный контракт

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 70

сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения источника финансирования.

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ (Табл.6.1).

Табл. 6.1. – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей № п/п Наименование показателей Единица измерения Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год 1 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в % к общему количеству семей, до 15,0 до 15,0 до 15,0 до 15,0 до 15,0 2 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения до 16,2 до 16,2 до 16,2 до 16,2 до 16,2 3 Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги % выше 88,0 выше 88,0 выше 89,0 выше 90,0 выше 93,0 4 Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей числ. % до 20,1 до 20,1 до 20,1 до 20,0 До 19,7

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 71

В связи с тем, что уровень роста доходов населения незначителен, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

План-график работ по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры:

Организации ЖКХ предоставляющие услуги для готовят отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения консолидирует отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с собственным отчетом Администрации и предоставляет его в Администрацию Муниципального района,

Министерство Территориального развития

Региональная служба по тарифам

Администрация муниципального района

Администрация населенного пункта

Ресурсоснабжающие организации

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 72

которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР по всем поселениям района и предоставляет их в министерство Территориального развития. Организации ЖКХ, в составе информации для расчета тарифов в сфере ресурсоснабжения, представляет отчеты о реализации данной программы в Региональную службу по тарифам.

Министерство территориального развития после консолидации информации по реализации ПКР, так же, предоставляет ее в Региональную службу по тарифам.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 73

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 74

ВВЕДЕНИЕ

1

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1

Характеристика

1.1.1

Общая характеристика

1.1.2

Расположение и административно-территориальное деление

1.1.3

Климатические условия

1.1.4

Социально-экономическое состояние

1.1.5

Стратегическое планирование развития

1.2

Прогноз численности и состава населения

1.3

Прогноз развития промышленности

1.4

Прогноз развития застройки

1.5

Прогноз изменения доходов населения

2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1

Характеристика состояния и проблем электроснабжения

3.1.1

Общая характеристика электроснабжения

3.1.2

Организационная структура электроснабжения

3.1.3

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

3.1.4

Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

3.2

Характеристика состояния и проблем теплоснабжения

3.2.1

Общая характеристика теплоснабжения

3.2.2

Организационная структура теплоснабжения

3.2.3

Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

3.2.4

Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

3.3

Характеристика состояния и проблем водоснабжения

3.3.1

Общая характеристика водоснабжения

3.3.2

Организационная структура водоснабжения

3.3.3

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

3.3.4

Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

3.4

Характеристика состояния и проблем водоотведения

3.4.1

Общая характеристика водоотведения

3.4.2

Организационная структура водоотведения

3.4.3

Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

3.4.4

Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

3.5

Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО

3.5.1

Общая характеристика сферы обращения с ТБО

3.5.2

Организационная структура сферы обращения с ТБО

3.5.3

Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 75

3.5.4

Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

4

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

8

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

10

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

11

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

12

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

13

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

14

ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

15

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

16

МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 76

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2014–2025 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (включая новое строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих объектов) на прогнозный период, с учётом выполнения и улучшения существующих стандартов надёжности и качества работы коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с планируемыми потребностями развития. Развитие поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 77

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса .

Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры .

- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры .

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ;

- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг ;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры ;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ;

- улучшение экологических условий проживания;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей .

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учётом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории .

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 78

Срок реализации Программы: 2015–2025 годы. Перспективные показатели развития являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схем территориального планирования ;

- правил землепользования и застройки территории ;

- прогноза социально-экономического развития, формируемого на ежегодной основе, а также на средне- и долгосрочный период.

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

- документов территориального планирования ;

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории и (или) осуществляющих деятельность на территории ;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории и (или) осуществляющих деятельность на территории (при их наличии).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 79

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ____________ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика

1.1.1. Общая характеристика

Холмогойское сельское поселение располагается в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна на пологой предгорной равнине, расчлененной речными долинами. Выгоды экономико-географического положения связаны с близостью районного центра, р.п. Залари (20 км по автомобильной дороге от с. Холмогой), являющегося ближайшей станцией железной дороги.

Наличие автомобильной дороги, близость железной, резервы свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров. Удаленность центра поселения от областного центра (г. Иркутска) составляет 215 км (включая 195 км по железной дороге от ст. Залари), от ближайшего города (г. Зима), - 75 км.

Холмогойское муниципальное образование расположено в восточной части территории Заларинского муниципального района, входит в состав Заларинской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру р.п. Залари, с которым поддерживает тесные трудовые и культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования с. Холмогой осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных сельских населенных пунктов с населением 339 чел., расположенным на расстоянии 5-7 км от центра поселения.

Территория Холмогойского муниципального образования представлена землями государственного лесного фонда, землями водного фонда, землями сельскохозяйственного назначения, землями запаса, землями промышленности, землями особо охраняемых территорий и землями населенных пунктов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 80

Территория Холмогойского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-оз «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района Иркутской области», составляет 14 116,5 га. Площадь застроенных территорий – 330,6 га, или 2,3% всех земель поселения.

Территория с. Холмогой в существующих границах составляет 324,6 га. В настоящее время застроенная территория занимает 183,7 га, или 56,6% всех земель в границах села. Площадь жилой зоны составляет 168,8 га, или 91,9% застройки. Ее подавляющая часть представлена индивидуальной усадебной застройкой (155,2 га); еще 13,6 га занимают участки, используемые для садоводства и огородничества. Учреждения общественно-деловой зоны (в основном, объекты обслуживания поселенного значения) размещаются на площади 1,7 га, производственные участки (главным образом, агропромышленные) составляют 13,2 га. На ландшафтно-рекреационную зону (в основном участки природных ландшафтов) приходится 140,8 га, в т.ч. 2,6 га занимают плоскостные спортивные сооружения.

Деревня Романова в настоящее время занимает 99,2 га. Территория застройки представлена главным образом жилой зоной, сформированной индивидуальной усадебной застройкой (50,5 га) и садоводствами (3,4 га), всего 53,9 га, или 54,3% площади деревни. Объекты обслуживания размещаются на 0,4 га, участки производственной зоны – на 5,4 га. Значительную площадь занимают ландшафтно-рекреационные территории (37,7 га площади населенного пункта)..

Площадь д. Сенная Падь составляет 80,6 га. Территория застройки занимает 58,4 га (72,5% всех земель). Индивидуальная усадебная жилая застройка размещается на 45,8 га, участки, используемые для садоводства и огородничества - на 9,9 га. Всего жилая зона составляет 55,7 га (95,4% застроенной территории). Производственная (агропромышленная) территория занимает 2,2 га, участки предприятий и учреждений обслуживания – 0,5 га. На ландшафтно-рекреационную зону приходится 22,2 га.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 81

Населенные пункты МО «Холмогойское СП»

Наименование

Население на 01.01.2015 г., чел.

Расстояние до

с. Холмогой, км

с. Холмогой

799

330,6

д. Романова

357

99,2

д. Сенная Падь

159

80,6

Всего

1315

510,4

Табл.1.1.1. Общие сведения о населенном пункте

Показатели

Единицы измерения

Значения

Общая площадь территории

Га

14116,5

Численность населения, человек

человек

1315

Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)

%

0,75

Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г.

тыс. руб.

Площадь застроенных территорий

Га

330,3

Протяжён- ность сетей (2014 г.)

Тепловых в двухтрубном исчислении

км

0,574

Протяжённость водопроводных

км

Протяжённость канализационных сетей

км

-

Протяжённость электрических сетей

км

14,7

Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):

тепловой энергии

Гкал

1304

электрической энергии

тыс. кВт/ч

1028,6

воды

тыс. куб. м

76,6

сточных вод

тыс. куб. м

-

Анализ современного использования территории Холмогойского муниципального образования позволяет сделать вывод о его сравнительно высокой эффективности, учитывая сельскохозяйственную функциональную специализацию поселения. Преобладающую часть площади поселения (7 518,9 га) занимают сельскохозяйственные земли; на леса и другие естественные ландшафты приходится 6 259,8 га.

Площадь жилой зоны составляет 281,7 га (2,0% земель поселения), в т.ч. 26,9 га садоводческо-огородных участков; площадь жилой зоны в расчете на одного жителя (без учета садоводств) составляет 2 515,3 м2. Участки общественных учреждений и предприятий обслуживания занимают 2,6 га, или 25,7 м2 в расчете на одного жителя. Производственные (агропромышленные) территории занимают 46,3 га, специальные территории – 7,2 га.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 82

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Холмогойское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Заларинского районного муниципального образования Иркутской области, административным центром которого является р.п. Залари. В состав Заларинского района помимо Холмогойского сельского поселения входят еще 2 городских и 12 сельских поселений.

Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» граничит на северо-западе с Ханжиновским, на северо-востоке – с Бажирским и Веренским, на востоке – с Новочеремховским, на юге – с Мойганским, на западе – с Моисеевским и Троицким сельскими поселениями (все - Заларинского муниципального района Иркутской области).

Площадь муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» составляет 14 126,54 гектаров.

На сегодняшний день численность населения поселения составляет 1013 человек.

В состав территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» входят три населённых пункта: село Холмогой, деревни Романова и Сенная Падь.

Село Холмогой расположено в 20 км к юго-западу от районного центра р.п. Залари, в 238 км от областного центра. Сообщение с областным центром осуществляется по Прибайкальской автодороге М -53. Внешние транспортные связи поселения осуществляются автомобильным транспортом.

На территории села Холмогой расположены учреждения здравоохранения, образования, культуры и другие общественные учреждения.

Картографичичкое описание границ МО «Холмогойское СП»: Граница муниципального образования начинается от автодороги Холмогой - Сорты, проходит 4,0 км на северо-запад, затем поворачивает на северо-восток. Пройдя 2,3 км, граница возвращается к северо-западному направлению. Проходит 4950 м, затем меняет направление на северо-восточное и идет по границе земель совхоза Тыретский. Поворачивает на юго-восток,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 83

проходит по контуру урочища Жираковское, с юга огибает падь Каменную и поворачивает на северо-восток. Пройдя 1,6 км, граница возвращается к юго-восточному направлению и идет до берега р. Залари, затем - вдоль ее правого берега. Пересекает реку, проходит вдоль правого берега ручья, затем 750 м - по контуру леса. Повернув на юго-запад, проходит по контуру пастбищ и леса, возвращается к юго-восточному направлению и идет по контуру пастбищ и болот на протяжении 5950 м. Вернувшись к юго-западному направлению, граница идет до границы земель лесхоза Заларинский, затем - по границе лесхоза, затем поворачивает на северо-запад и идет до автодороги Холмогой - Романенкина. Далее граница проходит вдоль полосы отвода автодороги Холмогой - Романенкина, затем пересекает автодорогу и идет преимущественно в юго-западном направлении по контуру урочищ Ключевая Подушка и Цыганский Отладок. Затем граница возвращается к северо-западному направлению, проходит до границы земель лесхоза Заларинский. Пройдя 2,7 км, граница снова направляется на северо-запад, проходит до автодороги Холмогой Сорты и пересекает автодорогу. В исходной точке граница замыкается.

Рис.1.1.1 Месторасположение

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 84

Табл.1.1.2. Структура территории

Существующая категория земель

Планируемая категория земель

Номер участка на карте, подлежащего переводу

Площадь, га

д. Романова

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

1

0,19

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

2

7,76

д. Сенная Падь

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

3

0,15

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

4

0,79

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

5

15,1208

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

6

19,98

с. Холмогой

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

8

0,04

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

9

0,12

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

10

1,72

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

11

4,16

земли лесного фонда

земли населенных пунктов

12

4,19

Холмогойское сельское поселение

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

13

0,11

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

14

0,30

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

15

2,91

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

16

10,65

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

7

0,51

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

25

0,04

земли населенных пунктов

земли лесного фонда

26

0,03

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

17

1,10

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

18

1,56

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

19

0,06

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

20

1,16

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

21

0,67

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

22

3,04

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

23

1,16

земли лесного фонда

земли промышленности и иного специального назначения

24

5,53

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 85

Табл.1.1.3. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав МО

Единицы территориального деления

Численность населения на 01.01.2015 г. (человек)

Площадь территории, Га

Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)

с. Холмогой

799

330,6

сохранение

д. Романова

357

99,2

сохранение

д. Сенная Падь

159

80,6

сохранение

Всего по МО

1315

510,4

сохранение

Табл.1.1.4. Обеспеченность социальными объектами

Наименование показателя

Ед.изм.

Значение

МО "Холмогойское сельское поселение"

Плотность населения

чел/км2

30,8

Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:

администрация МО "Холмогойское сельское поселение"

объекты образования

объекты культуры и спорта

объекты здравоохранения

объекты коммуникации и связи

объекты розничной торговли

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

3

3

3

2

7

Перспективы развития связаны с повышением уровня экономического развития, социального обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 86

1.1.3. Климатические условия

Климат территории, как и всей Иркутской области, резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством выпадающих осадков.

Начало и конец вегетационного периода проходит при среднесуточной температуре +50 С. Вегетационный период относительно короткий - около 135 дней в горах и 154 дня в равнинной части.

Вегетационный период в среднем продолжается с 5 мая по 16 сентября в западной части, с 26 апреля по 26 сентября в восточной части лесничества.

В равнинной части территории преобладают ветры северо-западного направления, со среднегодовой скоростью 1,8 м/сек, в горной части - северо- западного и северного направления со среднегодовой скоростью 0,8 м/сек. Безветренный период насчитывает до 130 дней, основная его часть приходится на зимний период.

Глубина снежного покрова достигает в горах максимум 43 см, на остальной части лесничества - 21 см. Снежный покров в горах устанавливается в середине или последней декаде сентября, а в восточной части лесничества - в начале или в середине октября. Средняя дата схода снежного покрова, соответственно, приходится на 1 мая и на 31 марта.

Последние весенние заморозки отмечаются в июне месяце, первые осенние заморозки в равнинной части приходятся на начало сентября, а в горах на август месяц, в отдельные годы заморозки в горах случаются во все летние месяцы.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 87

В связи с незначительной мощностью снежного покрова, почвы промерзают на глубину 1,5 -2,5 м.

Полное оттаивание почвы приходится на период с 15 мая по 20 мая.

Коротки вегетационный период, поздние весенние и ранние осенние заморозки, значительная амплитуда колебаний температур, глубокое промерзание почвы при незначительной глубине снежного покрова, приводит к образованию слоя вечной мерзлоты. Все это отрицательно влияет на рост и развитие древесной растительности.

Однако значительная продолжительность инсоляции и достаточное количество осадков в течение вегетационного периода сглаживают влияние отрицательных факторов на рост и развитие насаждений.

В целом климат территории относительно благоприятен для произрастания сосны сибирской (кедра), сосны, лиственницы, пихты, березы, осины. Это подтверждается наличием насаждений этих пород со средними классами бонитета от II до III. В горной части лесничества произрастают кедрачи IV класса бонитета.

Климат в с. Холмогой резко континентальный, вечной мерзлоты нет.

Максимальная температура самого холодного месяца - -50 °С; самого теплого

месяца 36 °С. Продолжительность отопительного сезона – 239 дн. Расчетная

температура наружного воздуха для проектирования отопления -42 °С.

Табл. 1.1.5. Климат

Месяц

Абсолют. минимум, 0С

Средний минимум, 0С

Средняя, 0С

Средний максимум, 0С

Абсолют. максимум, 0С

Норма осадков, мм

январь

-42,4

-18,5

-23

-14,2

2,4

14

февраль

-37,3

-17,8

-20

-12,5

3,2

13

март

-30,8

-14,4

-10

-8,0

5,5

17

апрель

-23,5

-7,5

11,1

-1,6

9,7

33

май

-10,8

-0,5

8,7

4,9

22,3

37

июнь

-3,0

5,2

15,8

11,3

24,5

47

июль

2,0

9,6

18

14,8

35,4

64

август

-1,0

9,7

14,9

15,0

25,5

93

сентябрь

-6,3

5,1

8,1

10,4

20,2

77

октябрь

-21,6

-3,1

-0,1

1,7

13,8

80

ноябрь

-26,9

-12

-12,2

-7,3

6,6

60

декабрь

-37,7

-17

-20,5

-12,8

3,6

26

год

-34,6

-5,1

-7,9

0,1

26,0

561

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 88

1.1.4. Социально-экономическое состояние

Все населенные пункты Холмогойского сельского поселения возникли и развивались как сельскохозяйственные. Ранее в с. Холмогой размещалась центральная усадьба совхоза «Холмогойский», в настоящее время основным градообразующим предприятием является организованное на его базе ОАО «Восход». Сельскохозяйственный функциональный профиль поселения сохраняется и на перспективу. При разработке раздела были использованы положения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на среднесрочную перспективу 2008-2012 гг.

Важнейшую роль для экономики поселения играет сельское хозяйство. В ОАО «Восход» в настоящее время работает 46 чел. В поселении действуют 5 крестьянских фермерских хозяйства, где занято 8 чел., а также ветлечебница. На перспективу намечается развитие ОАО «Восход», строительство откормочной площадки на 500 голов, размещение небольших предприятий по переработке сельхозпродукции (макаронного цеха, пекарни), а также цеха по производству комбикормов на 1,5 тыс. т/год, увеличение числа крестьянских фермерских хозяйств.

В настоящее время Холмогойское сельское поселение поддерживает трудовые связи с районным центром, в Заларях работает до 0,02 тыс. чел. из числа жителей поселения. На перспективу прогнозируется сохранение сальдо трудовой миграции на современном уровне.

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности поселения. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 125 чел. В связи с увеличением численности занятых в градообразующих отраслях, прогнозом роста уровня жизни населения и размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания ГП предусматривается увеличение численности кадров обслуживающих кадров до 0,16 тыс. чел. на I очередь и до 0,20 тыс. чел. - на расчетный срок генплана.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 89

Структура обслуживающих кадров

чел.

Образование

69

Культура

20

Здравоохранение

5

Торговля и общественное питание

10

Управление, связь

21

Всего

125

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Объекты

Единица измерения

Нормативная обеспечен-ность

Вместимость (пропускная способность)

Обеспеченность

на 1000 жит.

% к норма-тиву

Образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения

место

35

75

74

100

Общеобразовательные школы

место

167

430

426

100

Учреждения здравоохранения

Фельдшерско-акушерские пункты

объект

1 на пос.

2

2 на пос.

100

Учреждения культуры и спорта

Клубы

место

300

212

210

70

Библиотеки

тыс. ед. хранения

7,5

12,8

12,7

100

Спортивные сооружения

га

0,7-0,9

2,6

2,6

100

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины

м2 торговой

площади

300

327,9

325

100

Предприятия общественного питания

место

40

25

25

62

Предприятия связи

Отделения связи

объект

1 на 2-6

тыс. чел.

1

1 на 1,0 тыс. чел.

100

В с. Холмогой действует средняя школа на 320 мест (фактически 144 учащихся), в деревнях Романова и Сенная Падь – начальные школы на 80 и 30 мест, где обучается 20 и 5 чел. соответственно. В с. Холмогой работает детский сад «Солнышко» на 75 мест, который посещает 35 детей. Розничная торговая сеть представлена семью магазинами общей торговой площадью 327,9 м2. В основном они сосредоточены в с. Холмогой (пять магазинов торговой площадью 247,9 м2).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 90

По одному магазину работает в деревнях Романова и Сенная Падь. В Холмогое действует также бар на 25 мест.

Учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Холмогой и д. Романова. В с. Холмогой работает Центр досуга, в деревнях Романова и Сенная Падь – Дома досуга. Общая вместимость клубных учреждений составляет 212 мест. В с. Холмогой и д. Романова работают библиотеки общим книжным фондом 12,8 тыс. ед. хранения.

В с. Холмогой действует отделение почтовой связи Заларинского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России». В настоящее время на территории муниципального образования стационарной телефонной связи нет, услуги сотовой связи предоставляют ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон) и ЗАО «Байкалвестком». В поселении отсутствуют предприятия бытового обслуживания и коммунальной сферы, отделения банков, спортивные залы.

Размещение объектов первичного обслуживания по населенным пунктам Холмогойского муниципального образования

Муниципальные

образования

Общеобра-

зовательные

школы

Дошкольные

учреждения

ФАП

Клубы

Магазины

Предприятия

общественного

питания

место

место

объект

место

м2 торг.

площади

место

с. Холмогой

320

75

1

132

247,9

25

д. Романова

80

-

1

30

40,0

-

д. Сенная Падь

30

-

-

50

40,0

-

Всего

430

75

1

212

327,9

25

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 91

финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Проектом предусматривается обеспечение населения полным набором объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания. Обслуживание населения Холмогойского муниципального образования амбулаторно-поликлиническими учреждениями и больничными стационарами предусматривается за счет Центральной районной больницы (р.п. Залари).

В соответствии с проектом, к расчетному сроку крупнейшим населенным пунктом Холмогойского сельского поселения останется с. Холмогой (0,8 тыс. чел., или 2/3 общей численности населения). Соответственно, там предусматривается размещение объектов общепоселенческого значения.

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства согласно ГП

с. Холмогой

Аптека при ФАП

д. Романова

Дошкольное образовательное учреждение на 20 мест за счет реконструкции школы

Аптека при ФАП

Магазин на 20 м2 торговой площади

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 92

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

За годы рыночных преобразований экономика Холмогойского Муниципального образования превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг.

Дальнейшее развитие социально-экономического сектора Холмогойского Муниципального образования должно быть тесно сопряжено с реализацией основных целей и задач федеральных и областных целевых и межотраслевых программ, областных целевых программ развития отдельных подразделений экономики области, а также схемы территориального планирования Заларинского района.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития.

обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Холмогойское СП»;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства ;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения сельского поселения;

увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Холмогойского Муниципального образования товаров (работ, услуг);

увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства Холмогойского Муниципального образования;

поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 93

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории Холмогойского Муниципального образования.

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в предпринимательство слоев населения Холмогойского Муниципального образования.

Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

Чтобы обеспечить социальное развитие и как следствие, повысить качество жизни местного населения, следует создать новые объекты социальной сферы и усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития МО.

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее возможное сокращение его численности, а также старение населения.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения МО «Холмогойское СП» может увеличиться за счет уменьшения смертности и увеличения населения за счет снижения оттока населения.

В связи с высокой долей населения нетрудоспособного возраста основная задача – это привлечение молодых специалистов и удержание кадрового состава специалистов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 94

В отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, культура) необходимо предусмотреть строительство новых и реконструкцию действующих объектов, проведение капитальных и текущих ремонтов помещений. Для улучшения здоровья населения и создания условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения требуется создавать досуговые комплексы и малые спортивные сооружения. Также в сфере здравоохранения и образования необходимо предусмотреть оснащение учреждений оборудованием и инвентарем.

Строительство жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Строительство новых домов позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Предполагается, что активная часть населения будет участвовать в строительстве путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

Основные показатели социально-экономического состояния МО представлены в таблице 1.1.6.

Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния.

п/п

Показатель

Ед.изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

1

Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)

чел.

650

657

664

671

678

685

692

699

2

Количество налогоплательщиков:

ед.

655

662

669

676

705

712

719

726

2.1

физические лица

ед.

650

657

664

671

678

685

692

699

2.2

юридические лица

ед.

5

5

5

5

27

27

27

27

3

Среднемесячная заработная плата за отчетный период

тыс.руб

31

34

36

39

42

45

48

71

4

Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.

тыс.руб

5630

6137

6560

7072

7652

8187

8703

9295

5

Доходная часть бюджета , всего

тыс.руб

9142

12015

12835

13836

14971

16018

17028

18186

5.1

Поступление налоговых платежей в бюджет , всего

тыс.руб

778

3101

3307

3564

3857

4127

4387

4685

5.1.1

налоги на доходы физических лиц

тыс.руб

239

301

315

340

367

393

418

446

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 95

п/п

Показатель

Ед.изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

5.1.2

единый сельскохозяйственный налог

тыс.руб

28

30

32

34

37

39

42

45

5.1.4

налог на имущество физических лиц

тыс.руб

257

58

61

66

71

76

81

86

5.1.5

земельный налог

тыс.руб

245

42

44

47

51

55

58

62

5.1.6

гоп.пошлина за соверш. нотариальных действий

тыс.руб

9

10

11

12

12

13

14

15

5.1.7

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

тыс.руб

2522

2661

2844

3066

3318

3550

3773

4030

5.2

Неналоговые доходы бюджета, всего

тыс.руб

134

198

211

228

247

264

280

299

5.2.1

Доходы от использования имущества

тыс.руб

22

20

21

23

24

26

28

30

5.2.2

Доходы от оказания платных услуг

тыс.руб

21

33

36

38

42

45

47

51

5.2.3

Административные платежи и сборы

тыс.руб

91

145

155

167

180

193

205

219

5.3

Безвозмездные поступления

тыс.руб

8230

8716

9317

10044

10867

11628

12361

13201

6

Расходная часть бюджета

тыс.руб

9142

12015

12835

13836

14971

16018

17028

18186

7

Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения

тыс.руб

0

0

0

0

0

0

0

0

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых фактических показателей социально-экономического развития за 2014 год, фактического бюджета 2014 года и прогнозного на 2015.

Всего в экономике занято порядка 650 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций за рассматриваемый период практически не изменялась.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. На их долю приходится порядка 50% от общей их численности. В 2014 году в Холмогойском МО насчитывалось порядка 0,65 тыс. человек трудоспособного возраста. Несмотря на вступление в трудоспособный возраст многочисленной молодежи, родившейся в 80-х годах, в возрастной структуре трудовых ресурсов активно начался процесс их старения: более 55% трудовых ресурсов в настоящее время составляют лица в возрасте старше 35 лет.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в населенном пункте в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 96

фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Заларинскому району и составил порядка 3,6%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка – 10-25 человек.

МО «Холмогойское СП» имеет свои особенности в составе занятости, причинах безработицы. Основной причиной безработицы является то, что в практически нет рабочих мест в реальном секторе экономики, большая часть населения занята в бюджетной сфере и органах управления. Постоянных вакансий крайне мало либо они вовсе отсутствуют. Спецификой развития поселений является слабая налогооблагаемая база и соответственно отсутствие доходов для выполнения возложенных на органы местного самоуправления полномочий. Основными источниками дохода населения, не занятого на предприятиях и не зарегистрированного в качестве безработных, являются личные подсобные хозяйства, пенсии, пособия детей, а также сезонные доходы, связанные с лесозаготовкой, рыбалкой и сбором и реализацией недревесных продуктов леса, подработка без оформления на предприятиях у односельчан.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы.

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Заларинский район

Численность трудоспособного населения

9833

9821

9809

9797

9780

9763

9746

9729

9712

9695

9610

Численность занятых

9481

9571

9506

9473

9428

9411

9394

9379

9360

9343

9261

Уровень безработицы

3,6

2,3

2,9

3,3

3,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,4

3,2

МО «Холмогойское СП»

Численность трудоспособного населения

653

652

651

650

651

652

653

654

655

656

661

Численность занятых

630

635

631

629

628

628

629

630

631

632

637

Уровень безработицы

3,5

2,4

2,9

3,2

3,3

3,7

3,7

3,7

3,7

3,5

3,2

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 97

1.1.5. Стратегическое планирование развития

В МО «Холмогойское СП» имеются официально принятые, программы и схемы развития :

- Муниципальные программы развития;

- Схема теплоснабжения;

- Схема водоснабжения;

- Программа социально-экономического развития

- Генеральный план

Основные мероприятия в части развития инженерной инфраструктуры Холмогойского Муниципального образования должны быть направлены на энергосбережение.

23 ноября 2009 года вышел Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», одобренный Советом Федерации 18 ноября 2009 года.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

В соответствии со ст. 11 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Программы включают широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 98

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по населенному пункту представлена в таблице. Прогнозные показатели представлены на основе плана развития и программы СЭР.

В отличие от характерных для Иркутской области и для всей России в целом демографических тенденций, Холмогойское МО не испытало существенной естественной убыли населения, в последние годы там наблюдается небольшой естественный прирост. В то же время определяющим фактором формирования населения является его устойчивый миграционный прирост. Приток мигрантов за последние годы стабилизировался, что позволяет прогнозировать его как определяющий фактор формирования населения муниципального образования на период до расчетного срока генерального плана, обусловленный перспективами развития райцентра и создания новых рабочих мест. Поскольку большую часть мигрантов обычно составляют лица в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать стабилизацию демографической структуры.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения.

Наименование

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Общая численность населения

1307

1315

1328

1342

1357

1375

1391

1408

в том числе:

м

614

618

624

631

638

646

654

662

ж

693

697

704

711

719

729

737

746

трудоспособного возраста

810 815 823 832 841 852 862 873

младше трудоспособного возраста

288

289

292

295

298

302

306

310

пенсионеры

209

210

212

214

216

219

222

225

Кол-во семей

392

394

398

403

407

413

417

422

Средний размер семьи

3

3

3

3

3

3

3

3

Родилось

21

21

22

22

23

23

24

24

Умерло

12

11

11

12

11

13

12

11

Число прибывших

6

9

9

10

9

11

11

10

Число выбывших

7

6

6

5

3

5

5

4

Естественный прирост (убыль) 9

10

11

10

12

10

11

13

Миграционный прирост (убыль) -1

3

3

5

6

6

6

6

Общий прирост (убыль) 8

13

14

15

18

16

17

19

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 99

Численность населения согласно данных администрации МО на 01.01.2015г. - 1315 человек. В сравнении данными на 01.01.2012 года наблюдается спад численности населения на 1,2 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 7 %.

Миграция является важным фактором, влияющим на изменение численности населения.

Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается (в среднем на 5%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 5%.

В МО на начало 2015 г. на 800 лиц трудоспособного возраста приходилось 500 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 800 лиц трудоспособного возраста приходится 280 чел. моложе трудоспособного возраста и 200 чел. старше трудоспособного возраста.

По уровню рождаемости Иркутская область в целом характеризуется достаточно низкими показателями. Однако в результате вступления многочисленного поколения рожденных в 80-е годы, в последние годы как по области в целом, так и в Заларинском районе и в МО «Холмогойское СП» частности, отмечается рост уровня рождаемости.

1240,0

1260,0

1280,0

1300,0

1320,0

1340,0

1360,0

1380,0

1400,0

1420,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

численность

показатели прироста (убыли)

Естественный прирост (убыль)

Миграционный прирост (убыль)

Общий прирост (убыль)

Общая численность населения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 100

Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины усугубили ситуацию со смертностью в Заларинском районе.

Благоприятным фактором развития возрастной структуры последних лет является также и высокий удельный вес в общей численности населения Холмогойского Муниципального образования лиц в трудоспособном возрасте, составивших в 2015 году порядка 0,8 тыс. чел.. Однако, стоит отметить, что рост доли лиц трудоспособного возраста, наблюдаемый в последнее десятилетие не только в области, но и стране в целом, носит временный характер. Уже в ближайшие годы этот показатель вступит в фазу резкого уменьшения с одновременным увеличением удельного веса пожилых групп населения.

1.3. Прогноз развития промышленности

Цели, поставленные в программных документах на средне- и долгосрочную перспективу.

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель - Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения.

Одной из основных задач разработки градостроительной документации территориального планирования является развитие производственной сферы, создание рабочих мест, развитие рынка социальных услуг и их доступность для жителей поселка, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг, повышение уровня жизни населения. Рекреационный потенциал МО высокий, формируется сочетанием относительно благоприятного климата, исключительным пейзажным

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 101

разнообразием (присутствуют ландшафты от сухостепных до горно-тундровых), панорамностью, богатством животного и растительного мира. Освоение рекреационного потенциала является основой развития экономики района.

В настоящее время на рассматриваемой территории МО «Холмогойское сельское поселение» размещается объектов коммунально-складского, производственного и сельскохозяйственного назначения. В основном это предприятия IV-V класса опасности по санитарной классификации Площадь занимаемой территории составляет порядка га. Площадки предприятий прекративших своё существование также учитываются и часть из них рассматривается как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.

с. Холмогой.

Производственная зона с. Холмогой представлена сельхозпредприятием ОАО «Восход» занимающим несколько площадок на юго- западной окраине села, где расположены гараж с мехмастерскими , мехток и склады . занимающие территорию порядка 6,7га..Смежную со складами территорию занимает КФХ «Циния».Площадь территории 1,3 га. Территория бывшей СТФ, расположенная с северной стороны застройки села, рассматривается как резерв под развитие ОАО «Восход» (площадь территории порядка 30 га) .На этой же территории расположен зерносклад. С западной стороны застройки села расположена площадка СХТ ОАО»Восход». В системе застройки села по ул. Сибирской расположено КФХ Распопина.

д. Романово.

Производственная зона д. Романова представлена площадкой , которая в настоящее время используется под личное подсобное хозяйство Авлоховым Р.Г., расположенной в системе застройки деревни. Площадь занимаемой территории составляет 1,3 га.

д. Сенная падь.

Производственная зона д. Сенная падь представлена площадкой пилорамы (ИП Шарафутдинов) , расположенной на территории населённого пункта ,в СЗЗ которой попадает часть усадебной застройки.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 102

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице:

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

№

п/п

Наименование

Профиль

Площадь

территор.

га

СЗЗ

(нормат.)

Холмогойское сельское поселение

с. Холмогой

1.

ОАО «Восход»

-гараж

-мехток

С/х производство

4,55

2,1

100

50

2.

СХТ ОАО «Восход»

С/х производство

2,4

3.

Зерносклад ОАО «Восход»

С/х производство

0,6

50

4.

КФХ «Циния»,пилорама

Деревообработка

1,3

100

5.

КФХ Распутин, зерносклад

С/х производство

1,13

50

5.

КФХ «Распопин»

Животноводство

1,6

100

6.

Прочие ( площадка бывшей СТФ)

30

7.

Свалка

Саночистка

0,8

300

8.

Кладбище русское

Кладбище татарское

1,4

0.7

50

50

9.

Скотомогильник

1000

д .Романова

1.

Мехток

С/х производство

1,3

50

2.

Свалка

Саночистка

2,24

300

д.Сенная падь.

1.

ИП Шарафутдинов

Деревообработка

2,2

100

2..

Свалка

Саночистка

0,8

300

3.

Кладбище

0,7

50

На перспективу все действующие предприятия, расположенные на территории села Холмогой, сохраняются и развиваются в существующих границах. Обновление и развитие предприятий предусматривается, в основном, за счет интенсификации использования отведенных и застроенных территорий.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 103

с. Холмогой

На перспективу предусматривается некоторое изменение планировочной структуры производственных площадок, расположенных на территории села. На расчётный срок проекта планируется строительство откормочной площадки на 500 голов и цеха по производству комбикормов ( согласно областной программы развития агропромышленного комплекса) севернее застройки села, где в качестве резерва используется часть площадки бывшей СТФ. Площадь резервируемой территории составляет порядка 8 га.

д. Романова

На перспективу действующее предприятие сохраняется без изменений.

д. Сенная падь.

На перспективу предусматривается вынос и передислокация пилорамы из жилой застройки деревни на её юго-восточную окраину, где предусматривается резерв под размещение данного объекта. Площадь территории 2.2га.

На данном этапе приоритетными направлениями развития муниципального образования Холмогойнский сельсовет являются:

строительство новых производств малых форм собственности (сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях);

развитие газовой энергетики;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие переработки двревесного лесного сырья;

развитие рекреационно-туристической отрасли.

Приоритетными направлениями развития являются:

- обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Холмогойского Муниципального образования;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 104

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения Холмогойского Муниципального образования;

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Холмогойского Муниципального образования товаров (работ, услуг);

- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства Холмогойского Муниципального образования;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории Холмогойского Муниципального образования.

- развитие сельского хозяйства

- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для повышения качества жизни населения;

- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;

-переподготовка, переквалификация персонала;

-осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в предпринимательство слоев населения Холмогойского Муниципального образования.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 105

Динамика и прогноз инвестиций в основные фонды по видам экономической деятельности представлена в таблице.

Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности .

N

п/п

Наименование видов деятельности, т.ч.:

ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 -2020

2021 -2025

Всего по МО , т.ч.:

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

155

47940

-

1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

2

Рыболовство, рыбоводство

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

3

Добыча полезных ископаемых

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

4

Обрабатывающие производства

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

5

Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

155

47940

-

6

Строительство

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

7

Оптовая и розничная торговля

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

8

Гостиницы и рестораны

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

9

Транспорт и связь

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

10

Финансовая деятельность

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

11

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

12

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

13

Образование

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

14

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

15

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

16

Прочие организации

млн. руб

н/д

н/д

н/д

н/д

-

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 106

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории МО «Холмогойское СП» :

- реконструкция и замена котлоагрегатов;

- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;

- строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского района Иркутской области.

1.4. Прогноз развития застройки

Согласно инвентаризационным данным, жилищный фонд Холмогойского сельского поселения составляет 20,1 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с Генеральным планом, по муниципальному образованию до планируется рост общей жилой площади. Прирост площадей предусмотрен за счет индивидуальных жилых домов при пропорциональном увеличении общественно-деловой застройки.

На сегодня средняя обеспеченность населения жильем 18,4 м2 на человека, что выше нормативной, которая составляет 18 м2 на человека.

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными домами, главным образом в усадебной застройке, он характеризуется удовлетворительным физическим состоянием. Ветхий и аварийный жилищный фонда составляет 14,2 тыс. м2 общей площади, или 70% жилищного фонда поселения. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 18,4 м2.

Жилой фонд представлен ведомственным и индивидуальным малоэтажным жильем (многоквартирным и отдельно стоящим) и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 107

Основной материал существующего индивидуального жилого фонда – дерево, кирпич и местные строительные материалы.

Численность постоянного населения МО «Холмогойское СП» к расчетному сроку по демографическому расчету увеличится, соответственно, при осуществлении нового строительства и реконструкции существующего жилого фонда жилищная обеспеченность увеличится.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования, можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30-32 м2 при существенном повышении качества жилого фонда.

Значительные объемы жилья возможно получить за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки во всех населенных пунктах Холмогойского МО, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда .

Наименование показателя

Значение

Территория жилой застройки, га

330,6

в том числе:

- индивидуальная жилая застройка, м2

15276

- многоквартирная жилая застройка, м2

4824

Средняя расчетная плотность населения

в границах жилой застройки постоянного проживания, чел./Га

6,9

- индивидуальная жилая застройка, га

251,5

- многоквартирная жилая застройка, га

79,1

Расчетный объѐм жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади

20,1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 108

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Холмогойского сельского поселения составит 25,2 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности принят в размере 21 м2/чел. на расчетный срок генерального плана (2032 г.).

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 18,85 тыс. м2 общей площади. Предполагается, что частный жилищный фонд со сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. К сносу предлагается ветхий и аварийный муниципальный фонд в объеме 2,73 тыс. м2 общей площади, размещающийся во всех населенных пунктах поселения. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 17,1 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 5.13), объем дополнительной потребности – 8,1 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время естественными ландшафтами и сельскохозяйственными землями.

Проектом генерального плана предлагается совершенствование использования территории Холмогойского сельского поселения. Площадь застроенных земель (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 27,4 га (на 8,3%) и составит к расчетному сроку 358,0 га, или 2,5% всей территории сельского поселения. Наиболее значительными категориями останутся земли сельскохозяйственного использования (7 500,3 га, или 53,1% площади поселения) и ландшафтно-рекреационные территории (6 232,0 га, или 44,2%).

К расчетному сроку предусматривается расширение жилой зоны, которая увеличится по сравнению с исходным годом разработки генплана на 16,4%, до 328,0 га, за счет размещения кварталов жилых домов на свободной территории и расширения садоводческо-огородных участков.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 109

Предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и улучшения условий проживания граждан.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

создание современной комфортной урбанизированной среды в населенном пункте путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункционального центра обслуживания населения;

создание компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

планомерный снос неблагополучного жилищного фонда;

увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м2 на человека;

рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 0 % жилищного фонда;

- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;

- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;

- оборудовано канализацией 0 % жилищного фонда;

- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 110

Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда по уровню обеспеченности инженерными коммуникациями.

п/п

Вид инженерных коммуникаций

Кол-во потребителей

1

Водопровод:

Централизованный

1315

2

Водоотведение

централизованное

-

3

Отопление

централизованное

индивидуальное

500 (учреждения образования)

4

Горячее водоснабжение

централизованное

-

5

Газ (сетевой и сжиженный)

в том числе: сетевой

сжиженный

отсутствует

-

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Проектное использование территории Холмогойского сельского поселения

Территории

с. Холмогой

д. Романова

д. Сенная Падь

вне границ населенных

пунктов

Итого

га

%

Территории жилых зон

202,7

61,9

63,4

-

328,0

2,3

малоэтажная застройка

179,7

61,9

54,1

-

295,7

2,1

в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками

179,7

61,9

54,1

-

295,7

2,1

садоводства

23,0

-

9,3

-

32,3

0,2

Общественно-деловая зона

2,8

0,9

0,8

-

4,5

0,0

Производственная зона

14,6

1,5

1,3

25,5

42,9

0,3

Зона инженерной инфраструктуры

0,3

1,0

-

1,3

0,0

Рекреационная зона

111,7

37,7

39,8

6 042,8

6 232,0

44,2

в т. ч. спортивные сооружения

3,2

0,8

0,9

-

4,9

0,0

озелененные территории общего пользования

0,5

1,3

-

-

1,8

0,0

Зона сельскохозяйственного использования

0,7

7,3

11,0

7 481,3

7 500,3

53,1

Зона специального назначения

-

-

-

6,7

6,7

0,1

Режимная зона

0,8

-

-

-

0,8

0,0

Всего

333,6

110,3

116,3

13 556,3

14 116,5

100,0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 111

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории населенных пунктов муниципального образования. Развивается жилая и общественная застройка, площадь производственной зоны по проекту сокращается на 3,4 га, или на 7,3%, при этом площадь производственных объектов сокращается на 21,5 га за счет неиспользуемых участков и одновременно формируются санитарно-защитные зоны (18,1 га). Несанкционированные свалки предлагаются к закрытию, вместо них предусматривается размещение полигона твердых бытовых отходов. В с. Холмогой размещается пожарное депо (0,8 га).

Табл. 1.4.4. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в соответствии с генпланом.

Экономическое развитие

Область развития

Направление развития

Сроки реализации

Сельское хозяйство

Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

2015-2025

Жилищное строительство

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

2015-2025

Развитие промышленности

Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях полезных ископаемых. Актуальность реализации данного стратегического направления соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства Данная направленность экономики способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.

2015-2025

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в МО «Холмогойское СП».

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 112

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.

По предварительной оценке Иркутскстата реальные денежные доходы населения Иркутской области за январь-декабрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составили 98,2%. В январе-декабре 2014 года темпы роста номинальных денежных доходов населения относительно аналогичного периода 2013 года составили 104,8%, индекс потребительских цен – 106,7%. Замедление темпов роста номинальных денежных доходов населения обусловлено снижением общей суммы социальных выплат (главным образом пособий и социальной помощи) и доходов от предпринимательской деятельности. По оценочным данным Иркутскстата за 9 месяцев 2014 года общая сумма пособий и социальной помощи составила 25 981,2 млн. руб., что на 16,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2013 года; общая сумма доходов от предпринимательской деятельности – 21 055,1 млн. руб. или на 6,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-ноябрь 2014 года составила 30 687,7 руб., что на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2013 года. Основным драйвером роста заработной платы в целом по области по-прежнему остается увеличение заработной платы в бюджетном секторе. Темпы роста заработной платы в отраслях, где основную долю занимают учреждения бюджетной сферы, за январь-ноябрь 2014 года отмечены в среднем в пределах 110,5- 122,8%, в то время как в промышленном секторе – 110,6%.

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения

Показатель

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Средний размер заработной платы

руб.

31000

33790

36121

38939

42132

45081

47921

71163

31000

Средний размер пенсии

руб.

9672

10542

11269

12149

13145

14065

14951

15968

9672

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 113

Показатель

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г. на душу населения

тыс.руб/чел

15,04

16,40

17,51

18,86

20,38

21,77

23,12

24,66

15,04

Прожиточный минимум трудоспособного населения

руб.

9989

10888

11639

12547

13576

14526

15441

16492

9989

Рост заработной платы в бюджетной сфере главным образом обусловлен продолжением проводимой работы по увеличению заработной платы в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 21 реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По оперативным данным исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области по итогам 2014 года рекомендуемые Правительством Российской Федерации соотношения заработной платы достигнуты по 8 категориям работников (из 10 категорий), определенных Указами Президента Российской Федерации.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 114

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе существующих нагрузок.

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения

Потребители

Значение

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м2/год

Жилой фонд

0,86

Бюджетные учреждения

Прочие

Электроснабжение, кВт*ч/ м2/год

Жилой фонд

42,7

Бюджетные учреждения

32,0

Прочие

27,4

Водоснабжение, куб.м/ м2/год

Жилой фонд

3,8

Бюджетные учреждения

Прочие

Водоотведение, куб.м/ м2/год

Жилой фонд

2,1

Бюджетные учреждения

Прочие

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п

Наименование показателя

Наименование потребителей

Нагрузка

1

Тепловая энергия (отопление), Гкал/час

Жилой фонд

0,54

Бюджетные учреждения

2

Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час

Жилой фонд

-

Бюджетные учреждения

-

3

Электрическая энергия, кВт

Жилой фонд

1873

Бюджетные учреждения

4

Водоснабжение, м3/сут

Жилой фонд

210

Бюджетные учреждения

5

Водоотведение, м3/сут

Жилой фонд

-

Бюджетные учреждения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 115

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". ( посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п

Наименование показателя/ед. Изм.

Наименование потребителя

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

На 1м2

Объём потребления

На 1м2

Объём потребления

На 1м2

Объём потребления

На 1м2

Объём потребления

1

Тепловая энергия (отопление), Гкал/год

Жилой фонд

0,86

1304

0,86

1304

0,86

1304

0,86

1304

Бюджетные учреждения

Прочие

2

Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год

Жилой фонд

34,1

1028,6

34,1

1028,6

37,2

1236,7

37,2

1236,7

Бюджетные учреждения

Прочие

3

Водоснабжение , м3/год

Жилой фонд

3,8

76650

3,8

76650

4,2

83950

4,2

83950

Бюджетные учреждения

Прочие

4

Водоотведение, м3/год

Жилой фонд

2,1

27740

2,1

27740

3,7

69350

3,7

76860

Бюджетные учреждения

Прочие

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов развития в соответствии с планом социально-экономического развития и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 116

Табл. 2.4. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2013 (факт)

2014-2015

2015-2020

2020-2025

1

Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении

Тыс.м2

22,343

22,343

27,3

27,3

Кол-во, ед.

275

275

325

325

1.1.

Жилой фонд

Тыс.м2

20,103

20,103

23,603

23,603

Кол-во, ед.

268

268

315

315

1.2

Бюджетные учреждения

Тыс.м2

2,24

2,24

3,67

3,67

Кол-во, ед.

7

7

10

10

2

Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда

Гкал/час

2,07

2,07

2,07

2,07

3

Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда

кВт

1,9

1,9

2,3

2,3

4

Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда

м3/сутки

210

210

230

230

5

Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда

м3/сутки

27740

27740

190

210

Табл. 2.5. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

№п/п

Наименование показателя

Наименование потребителей

2013

2014-2015

2015-2020

2020-2025

/ед. Изм.

нагрузка

нагрузка

нагрузка

нагрузка

1

Тепловая энергия (отопление), Гкал/час

Жилой фонд

0,54

0,54

0,54

0,54

Бюджетные учреждения

2

Электрическая энергия, кВт

Жилой фонд

1693

1693

2050

2050

Бюджетные учреждения

180

180

215

215

3

Водоснабжение, м3/сут

Жилой фонд

210

210

230

230

Бюджетные учреждения

4

Водоотведение, м3/сут

Жилой фонд

76

76

190

210

Бюджетные учреждения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 117

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Табл. 2.6. Прогноз образования ТБО (2014-2025 годы).

Показатель

е.и.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Объем ТБО

куб.м/год

2101

2108

2114

2120

2127

2133

2139

2146

в том числе:

Население

куб.м/год

1471

1475

1480

1484

1489

1493

1498

1502

Бюджетные организации

куб.м/год

210

211

211

212

213

213

214

215

Прочие потребители

куб.м/год

420

422

423

424

425

427

428

429

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 118

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение потребителей Заларинского района и Иркутской области в целом осуществляется от электростанций и сетей Иркутской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока, а также за счет перетоков электроэнергии.

Системообразующая сеть Заларинского района сформирована линиями напряжением 500-220кВ, распределительная – напряжением 110-35кВ.

На расчетный срок Схемой территориального планирования Заларинского муниципального района предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения района, с учетом мероприятий направленных на повышение надежности энергосистемы в целом.

Электроснабжение Заларинскогого района Иркутской области осуществляется от Иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в собственности ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Электроснабжение Холмогойского муниципального образования осуществляется от ПС «Заря» 110/35/10кВ (д. Романова и д. Сенная Падь) и от ПС «Троицк» 35/10кВ ПС (с. Холмогой). ПС «Заря» получает питание по воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «Ново-Зиминская» (ЗЭС) -ПС «Делюр» - ПС «Заря». ПС «Троицк» получает питание от двух воздушных линий ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк» и ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Моисеевка».

По территории Холмогойского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

ВЛ 35кВ ПС «Заря» - ПС «Троицк».

Электрические сети 35кВ, проходящие по территории Холмогойского МО, выполнены воздушными одноцепными.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 119

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Холмогойского муниципального образования

№

п.п

Наименование ПС

Система

напряжений,

кВ

Кол-во и установленная

мощность

трансформа-торов,

МВА

Нагрузка ПС, МВт

Всего по ПС

На шинах 10кВ

1

Заря

110/35/10

2х25,0

33,0

0,93

2

Троицк

35/10

2х4,0

2,2

0,73

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Холмогойского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории .

Подгруппа

Объем потребления электрической энергии в 2014 году, тыс. кВт*ч

Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %

Население

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Бюджетные организации

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Промышленные предприятия

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Прочие

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Итого

____________Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 120

Табл. 3.1.2. Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

№ п./п.

Период

Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт

Прирост нагрузок к существующему положению

МВт

%

1

Существующее положение

1,66

2

Первая очередь

1,955

0,295

3

Расчетный срок

2,29

0,335

№ п./п.

Период

Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт

Прирост нагрузок к существующему положению

МВт

%

1

Существующее положение

1,66

2

Первая очередь

1,955

0,295

3

Расчетный срок

2,29

0,335

Прогнозные балансы на рассматриваемый период, программы ввода и вывода мощностей ведутся инженерными службами Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети».

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») создано 30.06.2009 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»), созданного в 2006 году на базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5 филиалов ОАО «Иркутскэнерго» с общей протяженностью сетей более 35 000 км., напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. Общий парк оборудования ООО «ИЭСК» составил более 190 000 условных единиц. Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») создано 30.06.2009 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»), созданного в 2006 году на базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5 филиалов ОАО «Иркутскэнерго» с общей

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 121

протяженностью сетей более 35 000 км., напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. Общий парк оборудования ООО «ИЭСК» составил более 190 000 условных единиц.

1 июня 2006 года по решению совета директоров было создано ООО «Иркутская электросетевая компания», реорганизованное в дальнейшем в ОАО «Иркутская электросетевая компания», в состав которой вошли пять филиалов. «Центральные, Восточные, Южные, Северные и Западные сети». Молодая Компания шагнула в 21 век с перспективными планами на динамичное развитие сетей региона ,своей миссией и социальной направленностью. 1 июня 2006 года по решению совета директоров было создано ООО «Иркутская электросетевая компания», реорганизованное в дальнейшем в ОАО «Иркутская электросетевая компания», в состав которой вошли пять филиалов. «Центральные, Восточные, Южные, Северные и Западные сети». Молодая Компания шагнула в 21 век с перспективными планами на динамичное развитие сетей региона ,своей миссией и социальной направленностью.

Все комплексные проекты, осуществляемые Компанией по программе развития электроэнергетики Иркутской области в период с 2006-2012гг задали филиалу верный курс в будущее. Идет установка новейшего производственного оборудования, реконструкция и модернизация существующего, внедрение телемеханизации и автоматизированной системы учета электроэнергии, информационно-управляющих систем на базе микропроцессорной техники. Территория обслуживания филиала «Центральные электрические сети»

Сегодня филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» успешно обеспечивает электроснабжение семи административных районов Иркутской области: Ангарского, Усольского, Черемховского, Аларского, и Заларинско- Нукутского.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 122

Электросетевое хозяйство ЦЭС Воздушные ЛЭП 0,4-500кВ: Протяженность, 6757 км Кабельные ЛЭП 0,4-110кВ Протяженность, 125 км Всего сетей 0,4-500кВ: 6882,6656 Подстанции 500-35кВ: Кол-во, шт. 500 кВ 2 220 кВ 4 110 кВ 27 35 кВ 50 Итого ПС 35-500кВ: 83 КТП, РП 10(6)кВ: Кол-во, шт. 20 кВ 0 6-10 кВ 1640 Итого КТП: 1640

Основные виды деятельности энергопредприятия:

оказание услуг по передаче электрической энергии;

оказание услуг по распределению электрической энергии;

оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;

оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 123

осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;

деятельность по эксплуатации электрических сетей;

проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

оказание транспортно-экспедиционных услуг;

выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;

обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;

развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 124

технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку и т.д.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

ОАО "ИЭСК"

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

факт

I

Структура затрат

х

х

1

Необходимая валовая выручка на содержание

тыс. руб.

9 556 783

1.1

Подконтрольные расходы, всего:

тыс. руб.

3 682 073

1.1.1

Материальные расходы, всего, в том числе:

тыс. руб.

613 798

1.1.1.1

на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

тыс. руб.

348 821

1.1.1.2

на ремонт

тыс. руб.

140 477

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб.

264 977

1.1.1.3.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

264 977

1.1.2

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

1 826 313

1.1.2.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

88 585

1.1.3

Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой), в том числе:

тыс. руб.

849 022

1.1.3.1

Прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)

тыс. руб.

116 775

1.1.3.2

Транспортные услуги

тыс. руб.

24 080

1.1.3.3

Прочие расходы (с расшифровкой)****

тыс. руб.

708 167

1.1.3.3.1

Услуги каналов связи и узлов связи

тыс. руб.

119 874

1.1.3.3.2

Услуги пожарной и сторожевой охраны

тыс. руб.

105 620

1.1.3.3.3

Юридические и нотариальные услуги

тыс. руб.

512

1.1.3.3.4

Платежи за загрязнение окружающей среды

тыс. руб.

747

1.1.3.3.5

Командировочные расходы

тыс. руб.

21 030

1.1.3.3.6

Подготовка кадров

тыс. руб.

20 905

1.1.3.3.7

Средства на страхование

тыс. руб.

202 100

1.1.3.3.8

Охрана труда и техника безопасности

тыс. руб.

16 091

1.1.3.3.9

Прочие услуги сторонних

тыс. руб.

221 288

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 125

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

факт

организаций

1.1.4

Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов

тыс. руб.

391 621

1.1.5

Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов

тыс. руб.

1 319

1.2

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего

тыс. руб.

5 874 710

1.2.1

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

9 704

1.2.2

Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации

тыс. руб.

0

1.2.3

Плата за аренду имущества

тыс. руб.

85 030

1.2.4

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

499 387

1.2.5

Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

0

1.2.6

Амортизация

тыс. руб.

4 602 389

1.2.7

Прибыль на капитальные вложения

тыс. руб.

211 189

1.2.8

Налог на прибыль

тыс. руб.

226 651

1.2.9

Прочие налоги

тыс. руб.

374 360

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб.

учтены по другим источникам финансирования ИП

1.2.10.1

Справочно: количество льготных технологических присоединений

ед.

13 861

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)

тыс. руб.

0

1.2.12

Прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

-134 000

1.3

Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

0

II

Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1

тыс. руб.

494 039

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода

тыс. руб.

3 012 401

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 126

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

факт

(потерь) электроэнергии

1.1

Справочно: объем технологических потерь

МВт∙ч

2 862 704

1.2

Справочно: цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии

тыс.руб./ МВт.ч.

1,05229

IV

Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями

х

х

1

Общее количество точек подключения на конец года

шт.

520 193

2

Трансформаторная мощность подстанций, всего

МВа

27 084

2.1

Трансформаторная мощность подстанций ВН

МВа

21 784

2.2

Трансформаторная мощность подстанций СН1

МВа

2 096

2.3

Трансформаторная мощность подстанций СН2

МВа

3 205

2.4

Трансформаторная мощность подстанций НН

МВа

х

3

Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе:

у.е.

81 926

3.1

Количество условных единиц по ВН

у.е.

26 425

3.2

Количество условных единиц по СН1

у.е.

5 677

3.3

Количество условных единиц по СН2

у.е.

22 387

3.4

Количество условных единиц по НН

у.е.

27 438

4

Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе:

у.е.

133 092

4.1

Количество условных единиц по ВН

у.е.

51 094

4.2

Количество условных единиц по СН1

у.е.

25 197

4.3

Количество условных единиц по СН2

у.е.

56 801

4.4

Количество условных единиц по НН

у.е.

x

5

Длина линий электропередач, всего, в том числе:

км

39 920

5.1

в том числе длина линий электропередач ВН

км

9 854

5.2

в том числе длина линий электропередач СН1

км

3 897

5.3

в том числе длина линий электропередач СН2

км

14 654

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 127

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

факт

5.4

в том числе длина линий электропередач НН

км

11 514

6

Доля кабельных линий электропередач

%

8,38

7

Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года

тыс. руб.

2 097 609

7.1

в том числе за счет платы за технологическое присоединение

тыс. руб.

1 366 615

8

Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России

%

5,86

С 1 сентября 2006 г. в России запущена новая модель рынка электроэнергии с целью его либерализации. 31 августа премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление № 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".

В большинстве регионов России с 2006 года часть электроэнергии продается потребителям (за исключением населения) по нерегулируемым государством, свободным ценам, определяемым исходя из спроса и предложения на рынке.

Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Иркутская область и юг Якутии) входит в число так называемых «неценовых зон» оптового рынка, конкуренция на оптовом рынке среди генерирующих станций здесь невозможна, т.к. в регионе действуют только Русгидро и Дальневосточная генерирующая компания. Покупкой электроэнергии на оптовом рынке занимается ДЭК – отсюда и название «единый закупщик»; ДЭК, в свою очередь, продает электроэнергию потребителям на розничном рынке.

ОАО «ИЭСК» получает электроэнергию от генерирующих источников – филиалов ОАО «Иркутскэнерго». Общее поступление в сеть за 2014 год составило – 51 482,34 млн. кВтч. ОАО «ИЭСК» имеет границы с ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Бурятэнерго» по воздушным линиям

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 128

электропередач. За 2014 год сальдо-переток в сторону ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Бурятэнерго» составил - 2 650,70 млн. кВтч. Основной особенностью ОАО «ИЭСК» является значительная протяженность сетей высокого напряжения с севера Иркутской области на юг, порядка 900 км. При этом северный район, на территории которого расположены крупнейшие источники Братская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС, является избыточным, а южный Иркутско-Черемховский район - дефицитным.

Полезный отпуск электроэнергии за 2014 год составил - 45 314,06 млн. кВтч (в том числе потребители с шин станций – 630,816 млн кВт*ч). Основные контрагенты по передаче электроэнергии: предприятия алюминиевой отрасли (Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод); предприятия лесохимической отрасли (ОАО «Группа Илим», ЗАО «Илимхимпром»); ООО «Русэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии), действующий в интересах ОАО «РЖД»; ООО «Иркутскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии), действующий в интересах потребителей Иркутской области.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

В 2014 году проведены ремонты на 2 435 ПС 6-500 кВ, выполнен ремонт 9 652,1 км ЛЭП 0,4-500 кВ, 6 трансформаторов 35 кВ и выше с суммарной мощностью 80,3 МВА и 3 УКРМ с суммарной мощностью 150 МВар, 10 центральных тепловых пунктов и бойлерных. В денежном выражении затраты на ремонтную кампанию составили 520 692 тыс. руб.

Складской запас на конец 2014 года составил 193 656 тыс. руб., в том числе: - по статье «Эксплуатация» – 40 002 тыс. руб., включая материалы в эксплуатации (спецодежда, инвентарь, инструменты) 34 569 тыс. руб.; - по статье «Ремонт» – 76 954 тыс. руб., включая материалы страхового аварийного запаса 48 707тыс. руб.; - по статье «Материалы на инвестиционную деятельность» – 76 700 тыс. руб. Снижение складских запасов по сравнению с 2013 годом связано с оптимизацией

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 129

закупки СИЗ, продлением срока носки спецодежды, реализацией плана антикризисных мероприятий. На 01.01.2014 сальдо по задолженности по материалам и запасным частям составляло 507 192 тыс. руб., на 31.12.2014 сальдо по задолженности составило 334 236 тыс. руб. 26 За 2014 год кредиторская задолженность перед ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд» уменьшилась на 172 090 тыс. руб. и на конец 2014 года составила 324 227 тыс.руб.

Программа использования ремонтного фонда

Программа использования ремонтного фонда ОАО «ИЭСК» реализуется с учетом следующих положений:

Мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей:

- регулярные _______токовые замеры в зимний, летний и осенне-весенний периоды, для выявления проблемных мест;

- увеличение сечения проводников (применение СИПа и кабеля из сшитого полиэтилена, т.к. технические и эксплуатационные характеристики значительно выше, чем у голого провода и традиционных кабелей);

- деление фидеров, изменение схемы;

- ограничение вводными автоматами нагрузки;

- зимнее увеличение и летнее уменьшение напряжения в ЦП и на ТП.

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК» 2015 г. реализуется по следующим направления:

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей:

- строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций для перераспределения нагрузок в сети;

- реконструкция существующих распределительных электросетей;

- перенос ТП в ЦЭН для равномерного распределения нагрузок в сетях НН;

- увеличение мощности ТМ;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 130

- строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций.

2. Перспективное развитие предприятия:

- ПИР для строительства будущих лет.

3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ОНТМ).

4. Программа снижения потерь электрической энергии:

- Создание АИИС КУЭ.

5. Технологическое присоединение потребителей.

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Выручка от реализации продукции ОАО «ИЭСК» в 2014 году составила 15 674 млн. руб., что на 224 млн. руб. выше уровня выручки в 2013 году. Себестоимость реализованной продукции за 2014 год составила 15 023 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 909 млн. руб. Снижение показателя EBITDA составило 555 млн. руб. Валовая прибыль за 2014 год составила 651 млн. руб., снижение относительно 2013 года 685 млн. руб.

Выпуск товарной продукции ОАО «ИЭСК» в 2014 году составил 15 668,7 млн. руб., что на 223,2 млн. руб. выше уровня выручки в 2013 году. Услуги по транспортировке электрической энергии за 2014 год составили 14 844,1 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 205,0 млн. руб. Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2014 году составили 703,8 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 1,3 млн. руб. Услуги

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 131

на сторону за 2014 год составили 120,7 млн. руб., увеличение относительно 2013 года составило 16,8 млн. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2014 составили 40 138 201 тыс. руб. Следует отметить уменьшение стоимости чистых активов по сравнению с прошлым периодом на 0,09 %, но, в целом, стоимость чистых активов значительно превышает уставный капитал. Стоимости чистых активов больше стоимости уставного капитала на 48%, данный факт положительно характеризуют финансовое положение Общества и гарантирует защищенность обязательств перед кредиторами.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 132

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории Холмогойского муниципального образования функционируют 3 теплоисточника.

Котельная Холмогойской СОШ, установленная мощность 1,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,55 Гкал/ч. Котельная детского сада, установленная мощность 0,5 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,04 Гкал/ч. Котельная Романовской НОШ, установленная мощность 0,52 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,02 Гкал/ч. Все котельные работают на угле.

На территории деревни Сенная Падь теплоисточники отсутствуют. Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Тепловые сети на территории с. Холмогой выполнены в двухтрубном исполнении, прокладка подземная.

Неблагоустроенный жилищный фонд на территории Холмогойского муниципального образования отапливается печами.

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник

Тепловые сети

Конечный потребитель

Магистральные сети

Квартальные сети

Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования

Заларинского района.

Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования

Заларинского района.

Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования

Заларинского района.

Объекты образования

Собственные объекты

Табл. 3.2.1. Структура выработки теплоэнергии на территории.

Наименование

Котельные МО

Установленная мощность

2,22

Располагаемая мощность

2,11

Мощность Нетто

2,07

Выработка

1590

Собственные нужды

108

Отпуск в сеть

1482

Потери

198

Полезный отпуск

1284

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 133

Табл. 3.2.2. Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии.

Наименование с. Холмогой котельная СОШ с. Холмогой котельная Детского сада д. Романова котельная НОШ Установленная мощность 1,2 0,5 0,52 Располагаемая мощность 1,14 0,48 0,49 Мощность Нетто 1,12 0,47 0,49 Присоединенная нагрузка 0,34 0,06 0,04 Подключенная нагрузка 0,41 0,07 0,06 Выработка 1214 200 176 Собственные нужды 71 11 26 Отпуск в сеть 1143 189 150 Потери 153 25 20 Полезный отпуск 990 164 130

Резервы и дефициты тепловой мощности НЕТТО

Наименование

с. Холмогой котельная СОШ

с. Холмогой котельная Детского сада

д. Романова котельная НОШ

Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч

1,12

0,47

0,49

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

0,41

0,07

0,06

Резерв(+)/дефицит(-), %

63,22

85,61

87,75

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. При существующем подключении строительного фонда к централизованному отоплению строительство дополнительного источника тепловой энергии не требуется.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 134

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рип.3.1

Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 135

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

№

Марка котла

Количество, шт.

Наименование источника теплоснабжения

1

КВр-0.6 КБ

2

с. Холмогой котельная СОШ

2

КЧМ-5-К-6-03

1

с. Холмогой котельная Детского сада

КЧМ-5-К-8-05

1

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам представлена ниже:

Табл. 3.2.5. Характеристика теплотрасс.

№

Наименование

Протяженность, м

Наименование источника теплоснабжения

1

Тепловая сеть

484

с. Холмогой котельная СОШ

2

Тепловая сеть

90

с. Холмогой котельная Детского сада

На территории МО «Холмогойского СП» бесхозяйных тепловых сетей нет.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 136

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

Табл. 3.2.6. Технико-экономические показатели работы по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Наименование показателя

с. Холмогой котельная СОШ

с. Холмогой котельная Детского сада

1

2

3

Тип котельной

Топливная

Топливная

Персонал, чел

4

4

Топливо:

Вид топлива

уголь

уголь

Название топлива

Тарасовский

Тарасовский

Qниз.расч, ккал/кг

5230

5230

КПД выработки (факт), %

65

65

Годовой расход (факт), т/год

297

101

Годовой расход (расчет), т/год

291

48

Уд. расход (факт), кг.у.т./Гкал

220

220

Выработка тепла:

По расходу топлива (факт), Гкал/год 1010 343

1010

343

По расч.нагрузке (расчет), Гкал/год 990 164

990

164

Электроэнергия:

Годовой расход (факт), тыс.кВтч/год 113 23

113

23

Годовой расход (расчет), тыс.кВтч/год 111 11

111

11

Уд. расход (факт), кВтч/Гкал 112 68

112

68

Вода:

Годовой расход (факт), т/год 590 50

590

50

Годовой расход (расчет), т/год

579

24

Уд. расход (факт), т/Гкал

0,58

0,15

Топливный баланс

№

Наименование котельной

Вид основного топлива

Факт.

Расход топлива, тн/год

Резервное

(аварийное)

топливо

1

с. Холмогой котельная СОШ

уголь

297

нет

2

с. Холмогой котельная Детского сада

уголь

297

нет

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 137

Себестоимость выработки тепловой энергии (руб./Гкал) составляет: 1416 - "СОШ", 2406 - "Д/С". Такие значения характерны для небольших систем теплоснабжения. При этом, чем более крупная система, тем меньше себестоимость выработанного тепла. Это указывает на целесообразность укрупнения систем теплоснабжения (например, за счет подключения новых потребителей или объединения близкорасположенных систем).

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

За анализируемый период 2011 - 2015 гг. в структуре себестоимости значительных изменений не произошло. Это связано с тем, что за рассматриваемый отрезок времени, предприятием не производились действия, направленные на существенное снижение себестоимости как по отдельным статьям калькуляции, так и в общем по организации.

По предоставленным данным в рассматриваемых системах теплоснабжения вырабатываемая тепловая энергия используется только собственными потребителями, поэтому тарифы на отпуск тепловой энергии не утверждаются.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 138

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водопользование осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Система водоснабжения обеспечивает получение воды из природных подземных источников и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством артезианских скважин.

Для хранения запасов воды, поступающей со скважин, установлены резервуары чистой воды (РЧВ). Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 100%.

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя

2014 год

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м.

20,464

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м.

0

3

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м.

20,464

4

Объем потерь

тыс. куб. м.

0,596

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

3

6

Полезный отпуск, всего

тыс. куб. м.

19,868

7

Из них на производственные нужды

тыс. куб .м.

0

8

Объем реализации воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м.

19,868

9

-населению

тыс. куб. м.

14,688

10

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

4,380

11

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

0,8

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 139

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения запланированы следующие мероприятия:

1. Сохранение, развитие существующих водозаборов, а также бурение и строительство новых скважин.

2. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества;

3. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ, замена запорной арматуры.

4. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах.

5. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

6. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

Вопрос организации водоснабжения планируемых к размещению объектов рекреации (туристические базы и базы отдыха) решается комплексно, исходя из их взаимного размещения с населенным пунктом и степени благоустройства.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года должно учитывать увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 140

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение».

Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть находятся в оперативном управлении КУ Администрация МО «Холмогойское сельское поселение», за эксплуатацию она отвечает.

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоснабжение в населённых пунктах муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» централизованное и децентрализованное. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от подземных источников скважин и колодцев.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в Таблице :

Адрес

Насос

Глубина скважины, м

Объём резервуара, м³

Примечание

с. Холмогой, ул. Новая, 3а

ЭЦВ6-10-80

56

25

водонапорная башня,

1989 г. ввод в эксплуатацию

с. Холмогой, ул. Школьная, 18а

ЭЦВ6-6,5-140

41

5

1956 г. ввод в эксплуатацию

с. Холмогой, ул. Горная, 25а

ЭЦВ6-6,5-140

60

-

В резерве

с. Холмогой, ул. Школьная, 60а

ЭЦВ6-6,5-140

80

3

1990 г. ввод в эксплуатацию

д. Романова, ул. Трактовая, 24а

ЭЦВ6-6,5-140

70

3

1965 г. ввод в эксплуатацию

д. Романова, ул. Школьная, 18а

ЭЦВ6-10-125

85

25+3

водонапорная башня,

1989 г. ввод в эксплуатацию

д. Сенная Падь, ул. Заозёрная, 20а

ЭЦВ6-6,5-140

140

3

1971 г. ввод в эксплуатацию

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 141

В селе Холмогой от водонапорной башни по ул. Новая осуществляется водоснабжение детского сада, средней школы и жилого сектора по ул. Новая. Протяжённость сетей водоснабжения составляет 1,17 км, из них 1,17 км ветхие, с износом 90%. Строительство сетей осуществлялось в 1976 году.

Разрешения на водопользование нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Тип – подземный, артезианские скважины - без очистки, подача водопроводом, общий дебет 285 кубических метров в час, лимит -2496600 кубических метров в год, есть три общественных колодца.

Данные водопроводной сети села Холмогой представлены в Таблице :

Адрес, технические характеристики сети

Год постройки сети

Площадь, протяжённость сети, м

Балансовая стоимость сети, руб.

Остаточная стоимость

с. Холмогой

1976

1 170

748,969

-

Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по развитию системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований, обеспечивающие обновление оборудования и сетей, повышающие надежность работы системы и охват населения централизованным водоснабжением.

Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям Показатели Единица измерения Норматив Термолерантныеколиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют Общее микробное число. Число, образующее колонии бактерий в 1 мл Не более 50 Колифаги Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл Отсутствуют Спорысульфитредуцирующихклостридий Число спор в 20 мл Отсутствуют Цисты лямблий Число цист в 50 мл Отсутствуют

Протяженность водопроводных сетей составляет 1.7 км, материал трубопроводов − сталь, диаметр трубопроводов 50-150мм. На сети водоснабжения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 142

существуют сильно изношенные и аварийные участки. Основными техническими проблемами являются:

- наличие потерь в системах водоснабжения;

- наличие на водопроводной сети аварийных участков, требующих замены.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.

Анализ себестоимости и рентабельности проведен на основе представленных данных и отображён в таблице 3.3.9.

Табл. 3.3.9. Смета затрат на услуги водоснабжения на территории муниципального образования. N п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 1 Материалы тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 2 Расходы на покупную воду тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 3 Электроэнергия тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 4 Амортизация тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 5 Ремонтный фонд тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 6 Оплата труда тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 7 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 8 Внеэксплуатационные расходы Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 9 Прочие расходы тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 10 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация 11 Итого себестоимость тыс. руб. Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация Инсайдерская информация

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 143

Мероприятия по развитию системы водоснабжения согласно схемы водоснабжения централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качество жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 144

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В с.Холмогой, д.Романово и д.Сенная Падь забор воды на пожаротушение оборудован от скважин. Объёма существующих емкостей у скважин и водонапорных башен достаточно для сохранения неприкосновенного запаса воды для противопожарных целей.

В с. Холмогой на 1 очередь предусматривается: реконструкция водонапорной башни по ул. Новая; демонтаж и строительство сетей водоснабжения.

В д. Романово на 1 очередь предусматривается реконструкция водонапорной башни по ул. Школьной и строительство сетей водоснабжения.

В д. Сенная падь сохраняется существующее водоснабжение из колодцев и скважин на собственных участках.

При реконструкции водонапорной башни предусматривается: замена погружного насоса и накопительной ёмкости; в павильоне монтаж установок очистки воды и ультрафиолетового обеззараживания; прибора учёта воды; станции «Высота», для автоматического включения и выключения погружного насоса. На сетях водоснабжения предусматривается установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов и подключение планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 145

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на водопользование. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений.

Всего 3 320 тыс. .руб, в т.ч по мероприятиям:

- Прокладка нового участка водопровода (совместно с тепловой сетью) для

подключения существующих зданий детсада , школы, дома досуга, администрации и здания ОАО «Восход»– 1млн..руб;

Капитальный ремонт водокачек по ул. Школьная в с. Холмогой и ул. Трактовая в д. Романова ) или строительство новых–600 тыс.руб;;

- Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения скважинных насосов на новые таких же марок – 80 тыс.руб;

- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления – 40 тыс.руб

- новая скважина и строительство водокачки в д. Сенная Падь – 600 тыс. рублей -Разработка проекта и устройство зон санитарных защитных водозаборных сооружений- 600 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 146

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения в с. Холмогой осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на рельеф местности в отведенные места. Жилой фонд с. Холмогой и населённых пунктов Холмогойского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

В населённых пунктах Холмогойского муниципального образования нет сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации. В с. Холмогой, отведение стоков от школы и детского сада осуществляются в выгребные ямы. Периодически выполняется откачка и вывоз стоков на полигон ТБО.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

№ п/п

Населенный пункт

Численность населения,

чел.

Норма водоотведения, л/сут

Объем сточных вод, м³/год

1

МО «Холмогойское СП»

1315

190

69350,0

Итого:

69350,0

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении

Табл. 3.4.3. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении .

Наименование организации

Организационная форма, ведомственная принадлежность

Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности

Потребители

Краткая характеристика организации и основные виды деятельности

Зона действия организации

-

-

-

Население, организации, предприятия

Водоснабжение, водоотведение

МО «Холмогойское СП»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 147

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

В соответствии со СНиП 2.04.03-85*, нормы водоотведения бытовых

сточных вод должны соответствовать нормам водопотребления. Для неканализованных районов принимается норма 25л/сут. на одного жителя за счет канализационных сточных вод, сбрасываемых в канализацию общественных зданий или коммунально-бытовых предприятий.

В настоящее время весь комплекс очистки сточных вод представлен выгребными ямами, содержимое которых вывозится специальными машинами и сливается на открытый грунт.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Неорганизованный сток на территории отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

В с

При формировании инвестиционных программ предлагаются следующие направления развития:

- повышение надежности работы системы водоотведения;

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;

При формировании инвестиционных программ предлагаются следующие мероприятия:

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 148

В с. Холмогой проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений производительностью - 450м³/сут.

с. Холмогой

– строительство КОС расчетной производительностью 450 м3/сут;

- установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС.

проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии "Пенетро

Проектом предлагается строительство нагорных канав, перехватывающих ливневые стоки. Строительство канав предусматривается на первую очередь строительства. Сечение канавы должно быть достаточным для пропуска ливневых вод.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 149

3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

Ежегодно на территории МО «Холмогойское СП» образуется порядка 2,1 тыс.м3 ТБО

Преобладающая часть ТБО от населённых пунктов вывозится на свалку. Свалка не отвечает требованиям предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов (СН 2.1.7 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО».) Территория не ограждена, не обвалована, изоляция слоев не проводится.

Часть ТБО попадает на несанкционированные стихийные свалки, образующиеся в окрестностях населённых пунктов.

Механизированная уборка территорий Холмогойского Муниципального образования осуществляется в виде вывоза твердых бытовых отходов от точек их сбора к свалке, а так же как расчистка дорог районного и местного значения от снега, в зимний период.

Система сбора твердых бытовых отходов в населенном пункте нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно.

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 150

В настоящее время собранные отходы транспортируются для захоронения (утилизации) на свалку ТБО.

В Холмогойском МО селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Необходимо обратить особое внимание на вопросы экологического просвещения, образования и воспитания населения поселений.

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

Наименование отходов

Удельное содержание в общей массе, %

Бумага, картон

20-40

Пищевые отходы

25-40

Стекло

4-10

Текстиль

4-6

Пластмасса, полимеры

3-8

Металлы

2-10

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Информация об организации осуществляющей вывоз ТБО, отображена в таблице 3.5.6.

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации

Организационная форма, ведомственная принадлежность

Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО

Потребители

Краткая характеристика организации и основные виды деятельности

Зона действия организации

Администрация СП

Орган местного самоуправления

Свалка

Население, организации

Вывоз ТБО

МО «Холмогойское СП»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 151

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Сбор и удаление ТБО на территории села ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). Сбор и вывоз ТБО осуществляется на договорной основе.

Сточные воды от объектов собираются в выгребные ямы, с последующим вывозом на рельеф местности. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на свалки, расположенные: в районе бывшей СТФ (0,6 га), на восточной окраине с. Холмогой ( 0,7га), на окраине д. Романова (2,25 га) и д. Сенная падь (0,8га). Свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалок не ограждена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на стихийные свалки организованные по обочинам дороги и на территориях заброшенных площадок сельхозобъектов.

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе непосредственного сбора ТБО и носит сезонный характер (май, сентябрь). В остальное время предприятия и жители осуществляют вывоз самостоятельно.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 во избежание загрязнения подземных источников водоснабжения, должны проводиться мероприятия по организации зон санитарной охраны в составе трех поясов.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 3.2.2 и 3.2.3) и Техническим условиям для полигонов и санкционированных свалок принимающих ТБО на территории муниципального образования размещение свалки не допускается в пределах второго пояса зоны санитарной охраны.

Таким образом, участок полигона ТБО находится за пределами ЗСО 2 пояса всех близлежащих скважин и его эксплуатация не повлияет на качество подземных вод.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 152

Предпринимаются попытки эксплуатации свалки ТБО в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11. 1996 г. (далее – Инструкция).

Полный технологический цикл по захоронению ТБО на свалке не осуществляется. Работы по сдвиганию и изоляции ТБО с применением бульдозера не производятся. Не ведется учет фактического объема ТБО на объектах захоронения.

В Холмогойском МО селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Крупногабаритные отходы (КГО) так же вывозятся на свалку самостоятельно.

Объекты утилизации ТБО. На территории действует свалка твердых бытовых отходов.

Описание системы удаления ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку.

Несанкционированные свалки на территории поселения ликвидируются. В случае возникновения предпосылок к появлению очаговых несанкционируемых свалок, администрацией незамедлительно принимаются все необходимые меры для их ликвидации.

Сооружения утилизации (основные технологические показатели – площадь, среднесуточный и среднегодовой объем утилизации, общий объем занятый ТБО). Сооружения утилизации ТБО в поселении отсутствуют.

Описание объектов и технологии переработки ТБО. Переработка ТБО не ведется.

Экологические аспекты утилизации ТБО (количество пожаров, накопленный объем ТБО, рекультивация полигонов, вредное воздействие мусоросжигающих заводов). Утилизация ТБО не осуществляется.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 153

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

В связи с отсутствием финансовой документации организации, занимающаяся вывозом ТБО в поселении, данные раздел не описывается.

Табл. 3.5.7. Смета затрат на услуги утилизации ТБО на территории .

N п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

1

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

-

-

-

-

2

Налоги от ФОТ

тыс. руб.

-

-

-

-

3

Материалы

тыс. руб.

-

-

-

-

4

ГСМ

тыс. руб.

-

-

-

-

5

Автоуслуги

тыс. руб.

-

-

-

-

6

Водоснабжение и водоотведение

тыс. руб.

-

-

-

-

7

Электроэнергия

тыс. руб.

-

-

-

-

8

Амортизация

тыс. руб.

-

-

-

-

9

Капитальный ремонт

тыс. руб.

-

-

-

-

10

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

-

-

-

-

11

Итого расходов

тыс. руб.

-

-

-

-

12

Доходы от прочей деятельности

тыс. руб.

-

-

-

-

Реализация пара

тыс. руб.

-

-

-

-

Реализация металлолома

тыс. руб.

-

-

-

-

Прочее

тыс. руб.

-

-

-

-

13

Себестоимость утилизации ТБО

тыс. руб.

-

-

-

-

14

Объем принимаемых отходов

тыс. куб. м

-

-

-

-

15

Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО

руб./ куб. м

-

-

-

-

16

Прибыль

тыс. руб.

-

-

-

-

17

Итого расходов на утилизацию ТБО

тыс. руб.

-

-

-

-

18

Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)

руб./ куб. м

-

-

-

-

19

Утверждённый тариф на утилизацию ТБО (без НДС)

руб./ куб. м

-

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 154

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит 2,15 тыс.м3.

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселения», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения и увеличением численности населения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на I очередь 1,5тыс. м3 и 1,7. тыс. м3на расчётный срок.

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использовались рекомендательные нормативы справочника «Саночистка и уборка населённых мест» М2005 , СП42.13330.2011 « «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений». Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе непосредственного сбора ТБО мусоровозным транспортом. Для объектов общественного назначения возможно применение системы несменяемых сборников, устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 155

ЖБО собираются в выгребные ямы. От общественной застройки ЖБО вывозятся на КОС п. Залари.

Для рационального обращения с отходами на I очередь проекта предлагается закрытие существующих свалок с последующей организацией обустроенного полигона ТБО для всех населённых пунктов Холмогойского сельского поселения.

Размещение полигона предусматривается на новой площадке, расположенной в 1,5 км северо-восточнее д. Романово. Площадь территории полигона 1.5га. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

Существующие кладбища на перспективу сохраняются с последующим их расширением. В с. Холмогой на 1 очередь проекта предусматривается расширение кладбищ: татарского на 0,4га, русского на 1,5 га. В д. Романово также предусматривается расширение кладбища до 1,0 га.

Захоронения трупов животных предусматривается в скотомогильнике. Резервируется территория для размещения скотомогильника (строительство ямы Беккари) северо-западнее с. Холмогой. В виду невозможности обустройства СЗЗ, существующий скотомогильник подлежит ликвидации.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 156

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

МО «Холмогойское СП» является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты и уголь.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности.

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". ( посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 157

потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий.

Политика в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 158

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории "Холмогойнский сельсовет" утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;

- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно –измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения по видам ТЭР

Наименование энергоресурса

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

Тепловая энергия, тыс. руб.

- - 2669 2813 2944 2168 - - - - - - 48095

Водоснабжение, водоотведение тыс. руб.

- 155 4050 10195 18100 5000 - - - - - -

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 159

инфраструктуры Холмогойского Муниципального образования отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Срок реализации

Стоимость реализации

Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание)

1

-

-

-

-

-

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации и установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления информации.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы показателей.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 160

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надёжности поставки ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов.

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной инфраструктуры были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;

- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в жилищном секторе, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц представлена в таблице ниже.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 161

Табл. 5.1. Охват жилищного сектора системами коммунальной инфраструктуры

Наименование вида ресурсоснабжения

ед. изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

%

10

10

10

10

10

10

10

10

Электроснабжение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Водоснабжение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Водоотведение

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы (возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни населения), при условии технической возможности и экономической целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.

Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблицах 5.2 и 5.3.

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы

Ед.изм.

Плановые значения (приросты)

2014

2015-2020

2020-2025

2025-2030

Электроэнергия

тыс. кВт

-

-

357

-

Тепловая энергия

Гкал/час

-

-

-

-

Холодная вода

куб. м/сут

-

-

20

-

Объёмы водоотведения

куб. м/сут

-

-

190

20

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 162

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:

Ед.изм.

Фактические абсолютные (не приросты) значения

Плановые значения (приросты)

2013

2014

2015-2020

2020-2025

2025-2030

Электроэнергия

тыс.кВт/ч

1028,6

1028,6

164

-

-

Тепловая энергия

Гкал

1304

1304

-

-

-

Холодная вода

тыс. куб.м

76,65

76,65

7,3

-

-

Объёмы ____________водоотведения

тыс. куб.м

-

-

69,3

7,5

-

Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.8 представлены показатели ресурсной эффективности.

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, тут/Гкал и гут/кВтч

Наименование вида ресурсоснабжения

2014

2015

2020

2025

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), тут/Гкал

0,204

0,204

0,204

0,204

Электроснабжение, гут/кВтч*

-

-

-

-

*- в связи с тем, что в Холмогойском МО выработка электрической энергии не производится, данные по удельному расходу топлива не заполнены

Табл. 5.5. Удельные расходы электрической энергии, кВт*ч/м3

Наименование вида ресурсоснабжения

2014

2015

2020

2025

Водоснабжение

2,7

2,7

2,7

2,7

Водоотведение

-

-

-

-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 163

Табл. 5.6. Доля расхода ресурса на собственные нужды, %

Наименование вида ресурсоснабжения

2014

2015

2020

2025

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

3,5

3,5

3,5

3,5

Электроснабжение*

-

-

-

-

Водоснабжение

1,94

1,94

1,94

1,94

*- в связи с тем, что в Холмогойском МО выработка электрической энергии не производится, данные по доли расхода на собственные нужды не заполнены.

Табл. 5.7. Доля потерь в системах транспорта ресурса, %

Наименование вида ресурсоснабжения

2014

2015

2020

2025

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

17,3

17,3

7,3

5,2

Электроснабжение

15

15

5

3

Водоснабжение

7,2

7,2

4,2

3,1

Водоотведение

-

-

-

-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м2

Наименование вида ресурсоснабжения

Потребители

2014

2015

2020

2025

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м2/год

Жилой фонд

0,86

0,86

0,86

0,86

Бюджетные учреждения

Прочие

Электроснабжение, квт/ч/м2/год

Жилой фонд

34

34

34

34

Бюджетные учреждения

Прочие

Водоснабжение, куб.м/м2/в год

Жилой фонд

3,8

3,8

3,8

3,8

Бюджетные учреждения

Прочие

Водоотведение, куб.м/ м2/год

Жилой фонд

2,1

2,1

2,1

2,1

Бюджетные учреждения

Прочие

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 164

повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

Табл. 5.9. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города

Ед. изм.

Фактические значения

Плановые значения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости

раз

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 165

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города

Ед. изм.

Фактические значения

Плановые значения

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения

Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В таблице 5.10 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.10. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса

Показатели качества

Значение

Электрическая энергия

Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц

В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.

Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)

Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды

Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в приделах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.

Водоснабжение

Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах

Водоснабжение центральное. Водопровод находится в ветхом состоянии, что в свою очередь, ведет к ухудшению качества поставляемой воды.

Водоотведение

Режим работы

Система водоотведения отсутствует

Вывоз твёрдых отходов

Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем

Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами населения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 166

Показатели экологичности производства ресурсов

Данные показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных объёмах образования твёрдых бытовых отходов.

Изношенность оборудования характеризует, в конечном итоге, надёжность его работы, а также необходимость замены или реконструкции. На основе этих данных может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.11.

Табл. 5.11.Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, %

Наименование вида ресурсоснабжения

Вид актива

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2020

2025*

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

сетевая инфраструктура

80

80

80

80

80

60

40

20

теплогенерирующее оборудование

30

30

30

30

30

20

10

10

Электроснабжение

источники питания

80

80

80

80

80

60

40

20

сетевая инфраструктура

30

30

30

30

30

20

10

10

Водоснабжение

сетевая инфраструктура

80

80

80

80

80

80

10

20

оборудование

80

80

80

80

80

80

10

10

Водоотведение

сетевая инфраструктура

-

-

-

-

-

-

10

20

оборудование

-

-

-

-

-

-

10

20

*- данные приведены исходя из рекомендованных мероприятий, без учета финансовых возможностей

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 167

- сокращение потерь электрической энергии в сетях;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

- качественные характеристики электрической энергии;

в сфере теплоснабжения:

-качественные характеристики тепловой энергии;

- непрерывность подачи тепловой энергии;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

-возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;

в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение города;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;

- улучшение показателей очистки сточных вод;

в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;

- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 168

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 169

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция электрических сетей в Холмогойском МО

Цели и задачи проекта

Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения

Сроки реализации проекта

2015-2025

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.

-

1. строительство ПС 110/35/10 кВ

2. капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП

Направление проекта

Инфраструктурный проект

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тып.руб.

не определён

Внутрення норма рентабельности (IRR), %

не определён

Простой срок окупаемости (PP), лет

не определён

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет

не определён

Основные мероприятия по электроснабжению формируются ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компании осуществляет энергоснабжение в нескольких населенных пунктах, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 170

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из потребностей в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция и замена котлоагрегатов типа

КВр-0,6 – 2 шт., КЧМ-5-К-6-0 3– 1 шт., КЧМ-5-К-8-05 – 1 шт. в котельных МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Сроки реализации проекта

2015-2025 гг.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам 2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.

Направление проекта Проект надежности

Описание экономического эффекта Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации. Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1017

Внутренняя норма рентабельности (IRR)% 17,4

Простой срок окупаемости (PP) 9,4

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 12,75

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 171

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс в МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс

Сроки реализации проекта

2016-2021 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 772

2017 819

2018 860

Направление проекта

Проект эффективности

Описание экономического эффекта

Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 8309

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 27,1

Простой срок окупаемости (PP), лет 7,72

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 8,25

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 172

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из потребностей в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм

2. Строительство новой водонапорной башни

3. Реконструкция водонапорной башни

4. Установка современного насосного оборудования

Сроки реализации проекта

2015 г. - 2018 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2015 г. 155 тыс. руб.

2016 г. 2800 тыс. руб.

2017 г. 6820 тыс. руб.

2018 г. 11500 тыс. руб.

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 173

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Инвестиции в водоотведение

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоотведения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Канализационные очистные станции: q=450м³/сут.

2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС

3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС

4. Строительство ливневого водоотвода

5. Строительство сетей водоотведения

Сроки реализации проекта

2016-2019

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 1250

2017 3375

2018 6600

2019 5000

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 174

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

Перспективная схема обращения с ТБО может быть определена исходя из потребностей в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ожидаемый результат

Модернизация контейнерного парка

Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО "Холмогойское СП"

2015-2025г.г.

Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.

Изготовление и установка контейнерных площадок

Разработка схемы очистки территории

Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений

2015г.

Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.

Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкциониронными свалками

Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений

2015-2025г.г.

Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.

Рекультивация земель нежилых частей поселений

2015 – 2025г.г.

Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.

Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию

2015-2025г.г.

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ожидаемый результат

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

2015-2025г.г.

Санитарная очистка поселений.

Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.

2015-2025г.г.

Удаление источников загрязнения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 175

Приобретение оборудования, спецтехники

Обеспечение спецтехникой

(мусоровоз, бульдозер)

2015-2025г.г.

Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистки поселений

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами

Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами

2015-2025г.г.

Повышение уровня экологической культуры населения

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2016 годах составляет ориентировочно 3800,0 тысяч рублей. В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

Далее представлен расчет инвестиционных проектов в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

Расчет инвестиционных проектов производился в программном продукте «Альт-Инвест-Сумм 6.01», методом приростных потоков в текущих ценах (с учётом инфляции). Сценарные условия роста цен на отдельные позиции приняты из прогноза Министерства экономического развития РФ («Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года») и отображены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

Темпы инфляции

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Инфляция - ИПЦ

105,5

104,7

104,8

105,1

104,5

104,0

103,5

103,3

103,1

102,9

Электроэенергия

107,5

105,0

105,3

105,3

104,4

104,3

102,7

103,5

103,5

103,4

Инвестиции

105,1

105,1

105,1

106,0

105,0

104,7

103,9

104,0

103,4

102,9

Тепловая энергия

104,7

105,1

105,1

105,1

105,1

105,1

105,1

105,0

104,9

104,7

Темпы инфляции

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Инфляция - ИПЦ

102,8

102,6

102,5

102,3

102,1

102,0

102,0

Электроэенергия

103,3

103,1

102,9

103,3

102,0

100,3

100,2

Инвестиции

102,6

102,6

102,6

102,6

102,4

102,1

102,0

Тепловая энергия

104,5

104,3

104,0

103,4

102,9

102,5

102,1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО

2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 176

При расчете использовалась номинальная ставка дисконтирования, равная 13% (справочно: текущая ставка рефинансирования на момент выполнения расчетов – 8,25 %).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция и замена котлоагрегатов типа

КВр-0,6 – 2 шт., КЧМ-5-К-6-0 3– 1 шт., КЧМ-5-К-8-05 – 1 шт. в котельных МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Сроки реализации проекта

2015-2025 гг.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам 2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.

Направление проекта Проект надежности

Описание экономического эффекта Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации. Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1017

Внутренняя норма рентабельности (IRR)% 17,4

Простой срок окупаемости (PP) 9,4

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 12,75

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 177

Расчёт инвестиционного проекта

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 178

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 179

ПРОГРАММА _______КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 180

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 181

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 182

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 183

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 184

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 185

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 186

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 187

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 188

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 189

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 190

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 191

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 192

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 193

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс в МО «Холмогойское СП»

Цели и задачи проекта

Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс

Сроки реализации проекта

2016-2021 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 772

2017 819

2018 860

Направление проекта

Проект эффективности

Описание экономического эффекта

Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 8309

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 27,1

Простой срок окупаемости (PP), лет 7,72

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 8,25

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 194

Расчёт инвестиционного проекта

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 195

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 196

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 197

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 198

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 199

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 200

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 201

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 202

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 203

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 204

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 205

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 206

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 207

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 208

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм

2. Строительство новой водонапорной башни

3. Реконструкция водонапорной башни

4. Установка современного насосного оборудования

Сроки реализации проекта

2015 г. - 2018 г.

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2015 г. 155 тыс. руб.

2016 г. 2800 тыс. руб.

2017 г. 6820 тыс. руб.

2018 г. 11500 тыс. руб.

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 209

Наименование проекта

Реконструкция и развитие системы водоотведения в МО «Холмогойское СП»

Состав проекта

1. Канализационные очистные станции: q=450м³/сут.

2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС

3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС

4. Строительство ливневого водоотвода

5. Строительство сетей водоотведения

Сроки реализации проекта

2016-2019

Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.

2016 1250

2017 3375

2018 6600

2019 5000

Направление проекта

Комплекс инфраструктурных проектов

Описание экономического эффекта

Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Не окупаем

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % Не окупаем

Простой срок окупаемости (PP), лет Не окупаем

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет Не окупаем

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 210

Расчет инвестиционного проекта

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 211

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 212

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 213

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 214

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 215

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 216

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 217

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 218

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 219

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 220

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 221

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 222

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 223

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 224

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 225

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 226

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 11.1.

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта

Направление проекта

Окупаемость проекта

Сроки реализации проекта

Объём инвестиций

год

Сумма, тыс.руб.

Реконструкция и замена котлоагрегатов

Проект надежности и эффективности

Окупаемый

2015-2025 гг.

2016 1897

2017 1995

2018 2084

2019 2168

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Проект надежности и эффективности

Окупаемый

2016-2021 гг.

2016 772

2017 819

2018 860

1. 1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм

2. Строительство новой водонапорной башни

3.Установка современного насосного оборудования

1. Канализационные очистные станции: q=450м³/сут.

2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС

3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС

4. Строительство ливневого водоотвода

Строительство сетей водоотведения

Комплекс инфраструктурных проектов

Не окупаем

2015 г. 155

2016 г. 4050

2017 г. 10195

2018 г. 18100

2019 г. 5000

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 227

Расчет инвестиционного портфеля

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 228

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 229

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 230

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 231

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 232

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 233

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 234

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 48095 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 155 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 47940 тыс. руб.,.

В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ

Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Электроснабжение

-

-

-

-

-

Теплоснабжение 10595 - - 10595 -

Водоснабжение 37500 - 155 37345 -

Водоотведение -

Сбор и утилизация ТБО - - - - -

Всего по всем системам 48095 - 155 47940 -

В связи с тем, что собственные бюджетные средства не позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 235

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Федеральный бюджет

-

155

47940

-

Региональный бюджет

-

Муниципальный бюджет -

Заёмные средства

-

-

-

-

Эмиссия акций

-

-

-

-

Средства частных инвесторов

-

-

-

-

Собственные средства

-

-

-

-

Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

Потребности в финансировании программы определены на основе действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе коммунального комплекса .

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Теплоснабжение

Водоснабжение и водоотведение

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 236

затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации инвестиционных проектов.

Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) инвестиционных программ предприятий.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 237

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.

Действующие организации, осуществляющие свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется органами регулирования соответствующих тарифов, в том числе и администрацией .

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.

С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже (табл. 13.1).

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации

Количество проектов

%

Реализация, действующими на территории МО организациями

3

100%

Конкурс для привлечения инвесторов

0

0%

Создание организации с участием МО

0

0%

Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

0

0%

Другие варианты

0

0%

Анализ способов реализации попроектно приведён ниже (если есть возможность определения способа организации).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 238

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ

Наименование проекта

Инициатор проекта

Варианты реализации

Предпочтительный вариант

Реализация, действующими на территории СП организациями

Конкурс для привлечения инвесторов

Создание организации с участием СП

Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

Другие варианты

Теплоснабжение

Реконструкция и замена котлоагрегатов

Адмиинистрация

V

Реализация, действующими на территории СП организациями

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Адмиинистрация

V

Реализация, действующими на территории СП организациями

Водоснабжение

Реконструкция и развитие системы водоснабжения

Адмиинистрация

V

Реализация, действующими на территории СП организациями

Водоотведение

х

Адмиинистрация

V

Реализация, действующими на территории СП организациями

Сбор и утилизация ТБО

х

Адмиинистрация

х

х

х

х

х

Реализация, действующими на территории СП организациями

Проекты, касающиеся модернизации системы теплоснабжения, с точки зрения как экономической, так и социальной эффективности, рекомендуется реализовывать с помощью создания специализированной организации с участием ресурсоснабжающей компании. Это делается в связи с тем, что дополнительная тарифная нагрузка на потребителя по проведенным расчетам, является существенной. Однако, в связи с законодательной неопределенностью механизма энергосервисных контрактов на момент подготовки программы, данный вариант носит исключительно рекомендательный характер.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 239

14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам: - нацеленные на присоединение новых потребителей; - обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения; - обеспечивающие выполнение экологических требований; - обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении; - высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет); - проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций); - проекты со сроками окупаемости более 15 лет; По каждой группе проектов приведено обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов , средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, собственных источников, сделана оценка совокупных инвестиционных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде. Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 240

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта

Название проекта

Сфера ЖКХ

Действующая ресурсоснабжающая организация

Стоимость реализации

Потребность в финансировании в разрезе источников

Примечание: условия финансирования

всего

в том числе бюджетные средства

кредиты

дополнительная эмиссия акций

средства инвесторов

собственные средства предприятий

федеральный бюджет

региональный бюджет

муниципальный бюджет

Нацеленные на присоединение новых потребителей;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Реконструкция и замена котлоагрегатов

Теплоснабжение

- 8144 8144 8144

Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

Реконструкция тепловых сетей Холмогойского Муниципального образования

Теплоснабжение

- 2451 2451 2451

Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения Холмогойского Муниципального образования

Водоснабжение

- 37500 37500 37500

Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

Обеспечивающие выполнение экологических требований

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 241

Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 242

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблицах 15.1 и 15.2 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги

ед. изм

2014

2015

2020

2025

Водоснабжение

руб/м3 14,57 14,57 22,87 35,91

Водоотведение, руб/м3

руб/м3 19,83 19,83 31,13 48,88

Теплоснабжение

руб/Гкал 2300,47 2300,47 3396,32 5332,22

Электроснабжение

руб/кВтч 12,128 12,128 19,04 29,89

Газоснабжение

руб. за 1 куб. м. 0

0

0

0

Фактические данные и расчёт среднемесячного платежа на человека приведены ниже в таблицах.

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги

2014

2015

Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в меп.

Среднемесячный размер платежа за ресурс

Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека

Среднемесячный размер платежа за ресурс

Водоснабжение, м3 6,8 99,08 6,8 99,08

Водоотведение, м3 6,8 134,84 6,8 134,84

Продолжение табл. 15.2

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 243

Теплоснабжение, Гкал

0,62

1341,22

0,62

1341,22

Электроснабжение, кВт*ч

65

788,32

65

788,32

Газоснабжение, л/м3

0

0

0

0

Итого среднемесячный платёж за ЖКУ

х

2363,46

х

2363,46

Среднемесячный доход, руб. чел.

25600

26300

Доля платы за энергетические ресурсы, %

9,23

8,99

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс (продолжение).

Вид коммунальной услуги

2020

2025

Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека

Среднемесячный размер платежа за ресурс

Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека

Среднемесячный размер платежа за ресурс

Водоснабжение, м3

6,8

155,52

6,8

244,19

Водоотведение, м3

6,8

211,68

6,8

332,38

Теплоснабжение, Гкал

0,62

2105,72

0,62

3305,98

Электроснабжение, кВт*ч

65

1237,60

65

1942,85

Газоснабжение, л/м3

0

0,00

0

0,00

Итого среднемесячный платёж за ЖКУ

х

3710,52

х

5825,40

Среднемесячный доход, руб. чел.

30245

35386,7

Доля платы за энергетические ресурсы, %

12,27

16,46

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 244

Расчёт показателей доступности.

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель

ед. изм.

2014

2015

2020

2025

Среднемесячная заработная плата

руб./чел.

25

27

39

57

Совокупный доход семьи

руб.

52000

57580

65842

72326

Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг

руб.

5482,2

5540,3

6669,6

7785,1

Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете

%

8,84

8,198

6,95

5,46

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Табл. 15.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Показатель

ед. изм.

2014

2015

2020

2025

Численность постоянного населения

чел

1037

1315

1391

1408

Коэффициент семейности

ед. изм.

0,3

0,3

0,3

0,3

Число семей расчетное

ед.

392

394

417

422

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 245

Показатель

ед. изм.

2014

2015

2020

2025

Число семей с доходом ниже прожиточного минимума

ед.

10

8

7

5

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума

чел.

30

24

21

15

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные

% 2,2 1,8 1,5 1,0

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Табл. 15.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Показатель

ед. изм.

2014

2015

2020

2025

Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг

ед.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %

%

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Численность населения - получателей субсидий

тыс.чел.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Сумма субсидий на оплату жилого помещения

млн.руб.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 246

Расчет критериев доступности коммунальных услуг представленный в таблице 15.6, базируется на экспертной оценке показателей дохода семьи, тарифов на коммунальные ресурсы, а также широкого спектра прочих показателей, в той или иной степени оказывающих влияние на прогнозируемый индикатор.

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели

2014

2015

2020

2025

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %

8,84

8,198

6,95

5,46

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %

2,2

1,8

1,5

1,0

Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %

72

75

80

82,5

Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Не прогноз.

Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 247

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития Холмогойского Муниципального образования осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

- комплекс программных продуктов РаТеН;

- Zulu Thermo;

- Zulu Hydro;

- Альт-Инвест Сумм 6.01;

- РТП-3. Программа РаТеН реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные: - разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325; - Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению нормативов от 28.12.2009 г.; - Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326"; - Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 248

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета": - раздельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей; - новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков; - возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях; - учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды; - новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов Программа Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 249

тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. Программа Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчеты Zulu Hydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. Альт-Инвест Сумм предназначен для подготовки, анализа и оптимизации инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. Программа решает следующие задачи

подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов;

моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта;

проведение экспертизы инвестиционных проектов;

ранжирование инвестиционных проектов;

программа применима для моделирования и анализа инвестиционных проектов различных отраслей, а также различной направленности (модернизация, строительство новых объектов, появление нового вида услуг и т.д.). Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

эффективность инвестиций

финансовая состоятельность

риск осуществления проекта

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025

года

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 250

Программный комплекс РТП-3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.

В состав программного комплекса входят три программы, каждая из которых предназначена для решения отдельного круга задач:

РТП 3.1 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 6(10)-220 кВ

РТП 3.2 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ

РТП 3.3 – расчет балансов электроэнергии по фидерам и определение количества неучтенной электроэнергии в электрических сетях 0,38-220 кВ Методики расчета и комплекс программ прошли экспертизу ОАО РАО ''ЕЭС России'' на соответствие отраслевым нормативным требованиям и допущены к использованию в электроэнергетике для расчетов потокораспределения, потерь мощности и электроэнергии, отклонений напряжения в узлах, токов короткого замыкания, оценки последствий оперативных переключений в разомкнутых электрических сетях в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах.__